НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Гидротехнические работы

СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ СООРУЖЕНИЙ В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила и общие требования к производству и приемке работ по монтажу и установке

СТО НОСТРОЙ 155-2014

Проект, 1-я редакция

Закрытое акционерное общество

"Учебно-научный центр "ПЕРСПЕКТИВА"

Москва 2014

| Предисловие |
| --- |
| 1 2 3 4 5 | РАЗРАБОТАН ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВВЕДЕН СОГЛАСОВАН | Закрытое акционерное общество "Учебно-научный центр "ПЕРСПЕКТИВА" Комитетом по строительству объектов обороны, безопасности и правопорядка, протокол от_________ № _____ Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от_________ № _____ ВПЕРВЫЕ © Национальное объединение строителей, 2014 |
| Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальным объединением строителей |

| Содержание |
| --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Введение ....................................................................................................... Область применения .................................................................................... Нормативные ссылки .................................................................................. Термины и определения .............................................................................. Общие положения ........................................................................................ 4.1 Общие требования к монтажу и установке систем удержания плавучих сооружений ......................................................................... 4.2 Строительные материалы и изделия, применяемые в системах удержания плавучих сооружений ...................................................... Производство работ по монтажу и установке систем удержания плавучих сооружений 5.1 Подготовительные работы .................................................................. 5.2 Строительно-монтажные работы ...................................................... Контроль выполнения работ ………..…………….................................... 6.1 Общие требования и виды контроля ................................................. 6.2 Входной контроль ............................................................................... 6.3 Операционный контроль .................................................................... 6.4 Оценка соответствия установленного и раскрепленного плавучего сооружения проекту и нормативным документам ........ Правила безопасного выполнения работ по раскреплению плавучего сооружения …………................................................................................... Экологические требования к производству работ по раскреплению плавучего сооружения ................................................................................ | IV 1 1 7 8 8 13 15 15 24 30 30 31 35 42 43 46 |
| Приложение А | (справочное) Конструктивные схемы плавучих сооружений и технические характеристики изделий, применяемых в системах удержания сооружений на акватории ............................................................................... | 48 |
| Приложение Б Приложение В Приложение Г Приложение Д Приложение Е Приложение Ж Приложение И | (рекомендуемое) Примерный перечень скрытых работ при монтаже и установке плавучего сооружения .............. (обязательное) Значения допусков контролируемых параметров при производстве строительно-монтажных работ по установке и раскреплению плавучего сооружения .....……….………….......................................... (рекомендуемое) Водолазное обследование дна акватории ........................................................................…... (рекомендуемое) Операции технологического процесса постановки рейдовой бочки на акватории .......................... (рекомендуемое) Операции технологического процесса по монтажу и установке системы удержания плавучего причала на акватории ............................................................ (справочное) Технические характеристики стандартных рейдовых бочек …………………………………………... (рекомендуемое) Методика испытания установленного и раскрепленного плавучего сооружения ………………….. | 65 66 68 71 73 82 85 |
| Библиография …………………………………………………………………... | 91 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 "Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 "Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта"  и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области гидротехнического строительства.

Настоящий стандарт разработан в развитие свода правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства», СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения», СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» и предназначен для применения в строительстве при проведении работ по установке и раскреплению плавучих гидротехнических сооружений, удерживаемых на акваториях с помощью гибких якорных связей, расположенных на внешних и внутренних акваториях портов (внешних и внутренних рейдах, местах рейдовых стоянок) и судоремонтных заводов, при разработке проектов организации строительства и производства работ.

При разработке настоящего стандарта использованы Наставления для инженерных частей ВМФ по тяжелым и полутяжелым железобетонным и металлическим плавучим причалам, разработанные при участии ОАО ЦКБ «Монолит» и  ОАО «23 ГМПИ» ( филиал ОАО «31 ГПИСС».

Авторский коллектив: канд. техн. наук В.А. Саксеев (ЗАО «УНЦ «Перспектива»); канд. техн. наук Н.Г. Заритовский (ОАО «Союзморниипроект»); канд. техн. наук В.А. Керро, Д.В. Бабчик, А.М. Майстренко,  (ОАО «23 ГМПИ» ( филиал ОАО «31 ГПИСС»); В.Н. Алексеев, В.А. Климичев (ЗАО «ГТ Морстрой»); докт. техн. наук Г.Н. Лапин (ОАО «Группа ЛСР»); канд. техн. наук И.Н. Ярошенко (ВИ(ИТ) ФГКВОУ ВАТТ МО РФ); Д.Л. Куршанов (НП «ЦРС «ОборонСтрой»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Гидротехнические работы

СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ СООРУЖЕНИЙ В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила и общие требования к производству и

приемке работ по монтажу и установке

1  Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на относящиеся к объектам капитального строительства и раскрепляемые на акваториях с помощью гибких якорных связей следующие плавучие гидротехнические сооружения:

- плавучие причалы с корпусами понтонного типа,

- плавучие рейдовые причалы на швартовных бочках,

- временные плавучие волноломы.

1.2 Стандарт устанавливает правила монтажа, установки и раскрепления  плавучих гидротехнических сооружений, а также требования к контролю их выполнения.

1.3 Требования стандарта не распространяются на специализированные плавучие сооружения и установки, подлежащие техническому надзору Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.029-82 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные в море. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков

ГОСТ 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 17.2.4.05-83 Охрана природы. Атмосфера. Гравиметрический метод определения взвешенных частиц пыли

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 228-79 Цепи якорные с распорками. Общие технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10060.0-95  Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10528-90  Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-96  Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 12730.0-78  Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

ГОСТ 12730.1-78  Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.2-78  Бетоны. Метод определения влажности

ГОСТ 12730.3-78  Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 12730.4-78  Бетоны. Методы определения показателей пористости

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытание и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 19185-73  Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 19223-90  Светодальномеры геодезические. Общие технические условия

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 21779-82  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 21830-76  Приборы геодезические. Термины и определения

ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22268-76  Геодезия. Термины и определения

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 23634-83 Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 23903-79 Пути водные внутренние и их навигационное оборудование. Термины и определения

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 53340-2009  Приборы геодезические. Общие технические условия

ГОСТ Р 53464-2009 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку

ГОСТ Р 54523-2011 Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013  Измерение геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их точности

СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы контроля

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Общие положения

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ

СТО НОСТРОЙ 156-2013 Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга режима эксплуатации и технического состояния систем удержания плавучих сооружений (проект)

П р и м е ч а н и е ( При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования ( на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, принимается в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральными законами [5,6] и ГОСТ 13015, ГОСТ 16504, ГОСТ 19185,  ГОСТ 21830, ГОСТ 22268, ГОСТ 23118, ГОСТ 23634, ГОСТ 23903, ГОСТ Р 54523, СТО НОСТРОЙ 2.6.54, СТО НОСТРОЙ 2.33.51, СТО НОСТРОЙ 156-2013 (проект), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 гидротехнические работы: работы по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений.

3.2 килектор: Судно, оборудованное грузоподъемными устройствами в носовой части и предназначенное для подъема, постановки и съемки мертвых якорей, якорных систем и других грузоподъемных работ.

3.3 контроль работ по монтажу и установке: Проверка результатов выполнения работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте систем удержания плавучих гидротехнических сооружений на соответствие требованиям проектной документации и технических регламентов.

3.4 крамбол: Грузоподъемное устройство (кран) для подъема якоря в носовой части килектора.

3.5 монтаж и установка систем удержания сооружений: Работы по сборке и установке в проектное положение набора элементов, соединяющих плавучий объект с анкерными опорами на дне акватории и обеспечивающих удержание плавучего объекта в заданном месте при действии внешних нагрузок.

3.6 портовые гидротехнические сооружения: Инженерно-технические сооружения (причалы, рейдовые перегрузочные комплексы, оградительные, берегоукрепительные и судоподъемные сооружения, а также подходные каналы и акватории, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных работ), расположенные на территории и (или) акватории порта, взаимодействующие с водной средой и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, стоянки и обслуживания судов, грузопереработки и обслуживания пассажиров.

[ГОСТ Р 54523, пункт 3.2.2]

3.7 система удержания (якорная система): Набор элементов, соединяющих плавучий объект с анкерными опорами на дне акватории и обеспечивающих удержание плавучего объекта в заданном месте при действии внешних нагрузок.

3.8 строительно-монтажные работы, СМР: Работы по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта систем удержания плавучих гидротехнических сооружений.

4 Общие положения

4.1 Общие требования к монтажу и установке систем удержания плавучих сооружений

4.1.1 Конструкции плавучих сооружений должны поставляться заводами-изготовителями в виде комплектов из отдельных конструктивных элементов и изделий с приложением паспортов на элементы, сертификатов на изделия, инструкций по сборке и монтажу элементов и наставлений по установке и эксплуатации сооружения.

4.1.2 Конструкции плавучих сооружений должны изготавливаться на специализированных заводах, имеющих:

( действующую нормативную и проектно-конструкторскую документацию по изготовлению конструкций плавучих сооружений;

( подготовленные кадры инженерно-технических работников (ИТР) и рабочих, в том числе ИТР сварочного производства и аттестованных сварщиков, имеющих допуск к выполнению работ по сварке судовых конструкций, специалистов по неразрушающему контролю качества металлических и (или) железобетонных конструкций;

( соответствующие условия для производства плавучих конструкций ( закрытые отапливаемые цеха, оборудование, оснастку, средства контроля качества конструкций, в том числе неразрушающего контроля качества сварных соединений методом ультразвуковой дефектоскопии и проникающим излучением, а также оборудование для разрушающего контроля качества, определения характеристик физико-механического состояния бетона и железобетона, прочностных показателей сталей и химического анализа сталей и сварных соединений;

( организованную систему непрерывного контроля качества в технологическом процессе, включающую следующие стадии контроля  ( входной контроль, операционный контроль и приемочный контроль;

( лабораторию по неразрушающему и разрушающему контролю качества исходных материалов, результатов отдельных технологических процессов или скрытых работ, конструкций плавучих металлических или железобетонных сооружений по завершению их изготовления.

4.1.3 Основанием для изготовления конструкций плавучих сооружений является рабочая документация, разработанная специализированной проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к указанным работам, выдаваемое в соответствии с Федеральным законом [7], и утвержденная заказчиком к производству работ.

4.1.4 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие качества изделий требованиям ГОСТ 23118 или ГОСТ 13015, технических условий (для серийно изготавливаемых конструкций) и проектной документации (для конструкций индивидуального изготовления).

4.1.5 Установка плавучего сооружения на акватории и раскрепление его в месте эксплуатации производится в соответствии с проектом установки, разработанным специализированной проектной организацией с соответствующим свидетельством о допуске, а также в соответствии с отдельным проектом производства работ (ППР), разрабатываемым по требованию пункта 5.7.2 СП 48.13330. Проект установки плавучего сооружения должен содержать в своем составе раздел "Проект организации строительства" (ПОС).

4.1.6 Состав проекта производства работ определен в пункте 5.7.5 СП 48.13330. ППР должен разрабатываться в полном объеме и содержать технологические карты на выполнение видов работ. При разработке технологических карт следует учитывать специфические условия гидротехнического строительства:

- глубины акватории;

- уклоны берега;

- характер грунта дна моря и берега;

- наличие естественных препятствий на акватории, остатков разрушенных гидротехнических сооружений, затонувших предметов;

- наличие гидротехнических сооружений, защищающих акваторию от волнения;

- направленность, силу и повторяемость ветров;

- наибольшую высоту волны и ее повторяемость;

- приливно-отливные и нагонные колебания уровня воды;

- ледовый режим в районе установки;

- скорость и направление течений.

На строительные и монтажные работы по установке и раскреплению плавучего сооружения в составе ППР следует разрабатывать схемы операционного контроля качества (СОКК). Состав СОКК определяется пунктом 5.4.21 СТО НОСТРОЙ 2.33.51, с учетом положений сборника [8].

4.1.7 Отступления от согласованной и утвержденной проектной документации, вызванные уточнением местных условий производства работ, допускаются по согласованию с проектными организациями и заказчиком с внесением соответствующих изменений в рабочие чертежи ППР.

4.1.8 При производстве строительно-монтажных работ по установке плавучего сооружения должны выполняться:

( требования по технике безопасности, предусмотренные проектом производства работ, стандартами системы безопасности труда (ССБТ), ведомственными правилами техники безопасности и производственной санитарии, в соответствии с положениями раздела 7;

( требования государственных стандартов о мерах пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.010;

( экологические требования и требования санитарных норм предусмотренные действующим законодательством, стандартами и документами директивных органов, регламентирующими рациональное использование и охрану природных ресурсов,  а также в соответствии с положениями раздела 8;

( правила эксплуатации судов технического флота и постановления капитана порта.

4.1.9 Порядок производства работ на судоходных участках акваторий должен обеспечивать безопасный пропуск судов и плавучих средств в период строительства. Судоходные участки акватории в месте производства строительно-монтажных работ должны быть оборудованы средствами навигационного ограждения по РД 31.6.07-2002 [9].

4.1.10 Базы плавучих строительных средств следует располагать в местах побережья, имеющих естественную или искусственную защиту от волнения и воздействия движущихся масс льда. Плавучая строительная техника, используемая при производстве строительно-монтажных работ, должна удовлетворять требованиям Российского Морского Регистра Судоходства [10] и  РД 31.20.01-97 [11].

4.1.11 При производстве строительно-монтажных работ следует выполнять входной, операционный контроль в соответствии с требованиями СП 48.13330 и положениями раздела 6 настоящего стандарта.

4.1.12 Состав и порядок ведения исполнительной документации при производстве строительно-монтажных работ по раскреплению плавучего сооружения должны соответствовать РД 11-02-2006 [12] и учитывать рекомендации приведенные в приложении 2  ВСН 34-91, часть III [13].

Контроль выполненных строительно-монтажных работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ следует выполнять руководствуясь рекомендациями приложения Б. При необходимости в проекте могут указываться другие элементы, подлежащие промежуточной приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ.

4.1.13 В проекте установки плавучего сооружения могут назначаться способы производства работ и технические решения, устанавливаться величины предельных отклонений, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусматриваемых настоящим стандартом.

4.1.14 Установка плавучего сооружения на акватории и раскрепление его в месте эксплуатации, как правило, включает в себя следующие этапы работ:

( подготовительные работы;

( строительно-монтажные работы;

( заключительные работы;

( контроль выполняемых работ;

( оценку соответствия выполненных работ, конструкций требованиям проекта и технических регламентов.

4.1.15 Подготовительные работы по раскреплению плавучего сооружения следует выполнять в соответствии с 5.1, с учетом рекомендаций, приведенных в приложениях Г и Д.

4.1.16 Основные строительно-монтажные работы по раскреплению плавучего сооружения должны выполняться в соответствии с проектной документацией и ППР. Кроме того при выполнении работ следует учитывать положения 5.2 и рекомендации, приведенные в приложении Е.

4.1.17 Контроль законченных этапов строительно-монтажных работ осуществляется на основании исполнительной документации с оформлением соответствующих актов.

4.1.18 Заключительные работы по раскреплению плавучего сооружения предусматривают:

( демонтаж временных сооружений и ограждений;

( проверку и сдачу выполненных работ согласно методикам, приведенным в разделе 6;

( оформление отчетных документов на выполненные работы.

4.1.19 На всех этапах установки и раскрепления плавучего сооружения необходимо производить наблюдения за его перемещениями (осадками, кренами, углами поворота). При появлении перемещений, превышающих допустимые, строительные работы следует прекратить до выяснения причин их возникновения и принятия проектной организацией решения о возобновлении работ с обязательным выполнением мероприятий, исключающих перемещения сооружения в дальнейшем.

4.2 Строительные материалы и изделия, применяемые в системах удержания плавучих сооружений

4.2.1 Для удержания плавучих гидротехнических сооружений применяют гибкие якорные связи из якорных цепей с гравитационными железобетонными или чугунными якорями и железобетонными или чугунными подвесными грузами (или без них). Типовые схемы удержания приведены в приложении А.

4.2.2 Комплектация и механические характеристики якорных связей (литые, сварные или кованые якорные цепи) должны соответствовать разработанному проекту установки и раскрепления плавучего сооружения и отвечать требованиям ГОСТ 228 и указаниям ВСП 33-01-00 [14] и ВСП 33-02-05 [15]. Сборочные единицы якорных цепей должны иметь сертификат предприятия-изготовителя, согласованный с Российским морским регистром судоходства.

Технические характеристики применяемых для раскрепления плавучих сооружений якорных цепей приведены в приложении А.

4.2.3 Чугунные подвесные грузы и чугунные якоря, применяемые в составе  якорных связей, должны изготавливаться из чугуна марки, указанной в проекте установки, и, как правило, не ниже марки СЧ12 по ГОСТ 1412. Замена предусмотренной проектной документацией марки чугуна должна быть согласована с заказчиком и с проектной организацией.

Технические характеристики типовых чугунных якорей, которые могут быть использованы также в качестве подвесных грузов приведены в приложении А.

4.2.4 Бетон, применяемый для изготовления железобетонных якорей и подвесных массивов (грузов), должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

Класс бетона по прочности на сжатие принимается согласно проектной документации (как правило, не ниже В-25).

Марка бетона по морозостойкости для железобетонных якорей и подвесных массивов не устанавливается.

Марка бетона по водонепроницаемости принимается согласно проектной документации, как правило не менее W8 по ГОСТ 26633. Марка бетона по водонепроницаемости определяется по ГОСТ 12730.5.

4.2.5 Бетонные смеси, применяемые для изготовления железобетонных якорей и подвесных массивов, должны соответствовать ГОСТ 7473 и обеспечивать требуемые ППР удобоукладываемость, объем вовлеченного воздуха и температуру на месте бетонирования с учетом продолжительности работ.

4.2.6 В качестве вяжущих материалов следует применять сульфатостойкие портландцементы, соответствующие ГОСТ 22266. В качестве крупного заполнителя следует применять щебень из природного камня и гравия по ГОСТ 8267 (использование окатанного гравия недопустимо). Соотношение отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона должно соответствовать пределам, указанным в ГОСТ 26633. В качестве мелкого заполнителя следует использовать песок, соответствующий требованиям ГОСТ 8736 и ГОСТ 26633. Вода для приготовления бетонной смеси должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732 или ГОСТ Р 51232.

4.2.7 Для армирования железобетонных якорей и подвесных массивов следует применять арматуру горячекатанную периодического профиля, соответствующую требованиям ГОСТ 5781 и ГОСТ 10884. Класс, марка и диаметр арматуры определяется проектом. Замена предусмотренных проектной документацией класса, марки стали или диаметра арматуры должны быть согласованы с заказчиком и с проектной организацией.

4.2.8  Технические характеристики типовых железобетонных подвесных массивов и якорей приведены в приложении А.

5 Производство работ по монтажу и установке систем удержания плавучих сооружений

5.1 Подготовительные работы

5.1.1 В подготовительный период строительства выполняется комплекс подготовительных работ, связанных с освоением строительной площадки в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.51, СП 48.13330, СП 70.13330 и СНиП 3.07.02, а также подготовительные работы, состав которых определяется конструкцией плавучего сооружения и системы раскрепления его на акватории, в соответствии с положениями настоящего раздела.

5.1.2 Подготовительные работы по освоению береговой строительной площадки, как правило, включают предварительную подготовку территории, инженерную подготовку территории и возведение мобильных (инвентарных) комплексов и выполняются в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.33.51, СТО НОСТРОЙ 2.33.14 и  СП 48.13330.

5.1.3 Участки акватории, на которых предусматривается перемещение плавучих средств, используемых при строительстве, должны быть протралены, а при необходимости обследованы. Обнаруженные предметы и препятствия, создающие опасность нормальному судоходству, должны быть удалены, а при невозможности их удаления - обозначены плавучими навигационными знаками. На этих участках акватории должны быть созданы и поддерживаться глубины, обеспечивающие безопасную эксплуатацию строительных плавучих средств.

5.1.4 При выполнении работ на незащищенных от волнения участках акватории в подготовительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные стоянки для отстоя строительных плавучих средств при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.

5.1.5 Подготовительные работы, связанные с конструкцией плавучего сооружения и конструкцией системы раскрепления сооружения на акватории, как правило, включают:

( возведение береговой корневой части (по отдельному проекту);

( геодезическую разбивку осей сооружения, осей якорных связей, корневой части, инженерных коммуникаций и подъездных путей;

( обследование дна акватории и промеры глубин акватории;

( доставку понтонов плавучего сооружения к месту установки;

( установку вспомогательного рейдового оборудования;

( расконсервацию понтонов плавучего сооружения;

( изготовление железобетонных якорей и подвесных массивов в соответствии с проектом установки плавучего сооружения;

( укомплектование якорных цепей до нужной длины в соответствии с проектом установки сооружения;

( доставку якорей, подвесных массивов и якорных цепей на комплектовочную площадку, зона которой должна быть доступной для обслуживания плавкраном или килектором.

5.1.6 Береговая корневая часть плавучего сооружения, инженерные коммуникации и подъездные пути возводятся по отдельным проектам, силами и средствами строительных организаций.

Строительство корневой части производится заранее или одновременно с установкой плавучего сооружения и организуется таким способом, чтобы обеспечить монтаж соединительного разборного моста сразу после окончания работ по раскреплению плавучего сооружения на якорях.

В качестве корневой части могут быть использованы существующие причальные и другие гидротехнические сооружения, дооборудованные для опирания соединительного моста и раскрепления плавучего сооружения.

Строительство береговой корневой части, инженерных коммуникации и подъездных путей производится методами и способами общестроительных работ и в настоящем стандарте не рассматривается.

5.1.7 Создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей в себя построение разбивочной сети строительной площадки, вынос в натуру основных или главных разбивочных осей плавучего сооружения,  разбивка внутриплощадочных линейных сооружений и временных зданий (сооружений), геодезический контроль точности геометрических параметров установки плавучего сооружения и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации, производятся в соответствии с ГОСТ Р 51872, ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 23616, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.2 и СП 126.13330.

5.1.8 Для плавучих сооружений симметричного поперечного профиля, устанавливаемых в плане в виде пирса под углом к урезу воды, в качестве основной разбивочной линии надлежит принимать их продольную осевую линию. Для плавучих сооружений устанавливаемых в виде набережной вдоль уреза воды в качестве основной разбивочной линии следует принимать линию кордона сооружения. Для сооружений с резко выраженной несимметричной формой поперечного сечения за основную линию разбивки может приниматься фасадная линия сооружения со стороны волнового воздействия.

Помимо основных разбивочных линий для плавучих сооружений, как правило, закрепляются линии детальных разбивок:

( линии якорных связей (якорные линии);

( линии укладки подвесных массивов;

( линии центров мест установки и поперечных осей каждого гравитационного якоря системы раскрепления плавучего сооружения.

Все указанные линии детальных разбивок должны быть привязаны к основным разбивочным осям.

5.1.9 Ось плавучего сооружения, в ходе геодезической разбивки осей сооружения,  как правило, обозначается хорошо видимыми с воды береговыми створными знаками (в светлое время вехами, а в темное - фонарями). Первый знак устанавливается вблизи уреза воды с таким расчетом, чтобы не переносить его при возведении корневой части плавучего сооружения. Последний знак устанавливается на удалении 20-30 м от первого.

5.1.10 Разбивка якорных линий и линий укладки подвесных массивов производится путем установки створных вех на берегу и буйков на воде. Удаление якорных линий и линий укладки подвесных массивов от оси плавучего сооружения определяется в соответствии с проектными расчетами якорной системы, принятой схемы установки и якорного раскрепления сооружения.

5.1.11 Как правило, точность разбивки основных линий плавучего сооружения и якорных линий составляет ( 1(, а точность определения мест установки якорей (1,0 м для глубин до 20 м и (2,0 для глубин свыше 20 м  (в любом случае разбивочные работы следует выполнять с точностью, обеспечивающей выполнение требований допусков, указанных в рабочих чертежах проекта раскрепления плавучего сооружения). После окончания работ составляется геодезическая схема разбивки.

5.1.12 Положение разбивочных линий и положения знаков разбивки в плане  следует проверять не реже одного раза в месяц. В частности, знаки, установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна и т. п.

5.1.13 Обследование дна и промеры глубин акватории производятся для проверки соответствия фактических глубин и грунтов дна проектным и отсутствия посторонних предметов, препятствующих прокладке якорных систем причала.

5.1.14 Работы по обследованию дна акватории и промеры глубин следует, как правило, осуществлять гидролокационными средствами и методами, подводными видеокамерами или подводными телевизионными установками. Допускается проведение обследования путем спуска водолазов.

5.1.15 В качестве основного метода обследования дна рекомендуется использование гидролокационных средств (гидролокаторы бокового обзора, в том числе батиметрические, акустические профилографы, эхолоты) [16], в соответствии с требованиями РД 31.74.04-2002 [17].

П р и м е ч а н и е ( Совокупность технических средств, программного обеспечения и научно обоснованного способа их использования для обследования дна акватории составляет технологию гидролокационного обследования.

5.1.16 Общие требования к проведению обследования дна акватории приведены в приложении 6 стандарта ГОСТ Р 54523.

5.1.17 Если в качестве основного метода обследования дна выбран водолазный осмотр, рекомендации к проведению работ по водолазному обследованию приведены в приложении Г.

5.1.18 Все обнаруженные на дне в результате обследования предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их характеристики, номера вех или буев занесены в журнал обследования.

5.1.19 Результаты обследования дна акватории должны быть зафиксированы на батиметрических картах и планах, чертежах и схемах, фотографиях и кадрах видеосъемки (если фото и видеосъемка производились). Результаты обследования дна акватории оформляются в виде акта обследования.

5.1.20 В соответствии с классификацией, приведенной в приложении А по размерам понтонов плавучие сооружения подразделяются на две группы:

( сооружения, плавучие корпуса (секции) которых составлены из нескольких жесткосоединенных между собой малогабаритных понтонов (плавучестей);

( сооружения из крупногабаритных цельнокорпусных понтонов.

Секции первых из них состоят из большого числа (12-18) плавучестей, соединяемых как по длине, так и по ширине сооружения. В плавучих сооружениях из крупногабаритных понтонов каждый понтон является секцией. Все понтоны плавучих сооружений изготавливаются в заводских условиях.

5.1.21 Малогабаритные понтоны плавучих сооружений могут доставляться к месту установки различными видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным). Транспортировку понтонов плавучих сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 (для железобетонных понтонов), ГОСТ 23118 (для металлических понтонов), технических условий на серийно изготавливаемые конструкции и проектной документации на конструкции индивидуального изготовления.

5.1.22 Крупногабаритные понтоны доставляются к месту установки путем буксировки по воде. Буксировка плавучего сооружения морем и по внутренним водным путям производится, как правило, попонтонно. В пределах рейда и при отсутствии волнения на акватории плавучее сооружение может буксироваться в сборе.

5.1.23 Буксировку плавучего сооружения осуществляет организация–буксировщик, взявшая на себя обязанность своевременно и в сохранности отбуксировать буксируемый объект из пункта отправления в пункт назначения с соблюдением условий буксировки в соответствии с Федеральными законами [18,19] и сдать его получателю.

5.1.24 Буксируемый объект (плавучее сооружение) должен быть предъявлен для буксировки его владельцем или уполномоченным им лицом в состоянии, пригодном для безопасного плавания. Материальная часть сооружения размещается на палубе и в отсеках понтонов и раскрепляется "по-походному" для предотвращения ее перемещений и подвижек во время перехода  в соответствии с разработанным проектом буксировки. Готовность каждого понтона к переходу морем должна проверяться командиром буксира, который будет осуществлять буксировку.

5.1.25 Буксируемый объект (плавучее сооружение) должен быть застрахован от возможной гибели объекта, а также перед третьими лицами за повреждения гидротехнических сооружений (причалы, шлюзы, мосты), плавучей навигационной обстановки, а также при навалах и столкновениях с судами.

5.1.26 Для временного раскрепления плавучего крана, буксиров, килектора и понтонов, используемых в ходе раскрепления плавучего сооружения на акватории, устанавливается вспомогательное рейдовое оборудование, включающее, как правило, 2-4 рейдовые бочки, удерживаемые на месте цепными бриделями.

5.1.27 Для закрепления рейдовых бочек в качестве якорей обычно применяют гравитационные пирамидальные или призматические железобетонные якоря, аналогично используемым для раскрепления плавучих причалов. Конструкции и основные характеристики железобетонных якорей приведены в приложении А.

5.1.28 Выбор калибра цепного бриделя, веса якоря и объема рейдовой бочки наиболее точно производится по ВСП 33-02-05 [15] в зависимости от водоизмещения плавкрана и вспомогательных судов, гидрометеорологических условий и глубин акватории в месте установки.

Для плавучих причалов с характеристиками, приведенными в приложении А, водоизмещение плавучих средств, используемых при установке, не превышает 1500 т и, в соответствии с "Правилами технической эксплуатации и содержания рейдового оборудования" [20] выбор калибра цепей, массы якоря и объема бочки производится по таблице 5.1.

Т а б л и ц а 5.1 ( Данные по предварительному выбору бриделя, якоря и рейдовой бочки

| Водоизмещение плавсредства, т | Калибр цепи, мм | Рейдовая бочка объемом, м3, для цепного бриделя при глубине, м | Масса железобетонного якоря, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( 30 | 50 | 70 | 100 |  |
| До 500 | 28 | 3 | 5 | 8,5 | 15 | 5-10 |
| 501-1500 | 44 | 8,5 | 8,5 | 20 | 25 | 25-30 |
| П р и м е ч а н и е ( Приведенные в таблице данные по цепному бриделю относятся к цепям 2-й категории прочности по ГОСТ 228. |

5.1.29 Масса якорей, приведенная в таблице 5.1, соответствует случаю установки якорей на илистые, песчаные или глинистые грунты. При необходимости установки якоря на участки акватории со значительными уклонами дна, а также на скальные, валунные, галечниковые и плотные гравелистые грунты массу якоря надо увеличить в 2-3 раза по сравнению с данными таблицы 5.1. В любом случае, массу якоря (в воде) рекомендуется принимать в два раза меньше разрывной нагрузки бриделя.

5.1.30 Цепные бридели рейдовых бочек, используемых при производстве гидротехнических работ, комплектуются, как правило, из элементов якорных цепей по ГОСТ 228.

5.1.31 Цепные бридели собираются из отдельных смычек (участков цепи): якорной, промежуточных и коренной. Рекомендуемая комплектация цепного бриделя рейдовой бочки показана на рисунке 5.1. Промежуточные смычки составляются из нечетного количества общих звеньев в виде участка цепи длиной 25-27,5 м.

1 ( скоба концевая; 2 ( звено концевое; 3 ( звено увеличенное; 4 ( вертлюг;                                              5 ( звено соединительное; 6 ( звено общее

Рисунок 5.1 ( Рекомендуемая комплектация цепного бриделя рейдовой бочки

5.1.32 Общая длина цепного бриделя должна составлять 1,3-2,0 глубины воды в месте постановки рейдовой бочки с учетом запаса длины на величину приливных колебаний уровня моря. На акваториях глубиной до 20 м длина бриделя должна быть дополнительно увеличена на 2-3 м для компенсации неточностей в промерах глубин, влияния волнения и т.п.

5.1.33 В зависимости от расчетной длины бриделя в его состав могут входить одна или несколько промежуточных смычек. Корректировку длины бриделя надлежит производить путем сокращения числа общих звеньев одной из промежуточных смычек.

5.1.34 Крепление бриделя к бочке осуществляется либо концевой скобой к рыму бочки, либо стопорным устройством бочки за общее звено бриделя. Крепление бриделя к рыму якоря осуществляется концевой скобой якорной смычки. При этом штырь концевой скобы устанавливается в концевое звено бриделя. Заведение штыря концевой скобы в рым якоря запрещается.

5.1.35 Постановка рейдовых бочек осуществляется плавучим краном, килекторным судном или другими грузоподъемными средствами с обеспечением требований техники безопасности, охраны труда и окружающей природной среды. Операции по постановке (съемке) рейдового оборудования выполняются при волнении моря, не превышающем 3-х баллов.

5.1.36 Постановка рейдовых бочек может осуществляться по различным технологическим схемам, в зависимости от глубины воды на акватории,  оснащенности и технических параметров используемых грузоподъемных средств (высоты подъема, глубины опускания гака и др.), длины устанавливаемого бриделя с якорем.

Схемы технологических операций постановки рейдовой бочки приведены в приложении Д. Основные технические характеристики по стандартным рейдовым бочкам, используемым в практике гидротехнического строительства, приведены в приложении Ж.

5.1.37 Расконсервация понтонов (секций) плавучего сооружения после буксировки производится у существующих причалов либо у береговой корневой части. Оборудование плавучего сооружения (соединительный мост, штанги, лежень, пандусы) выгружаются и раскладываются на верхнем строении причала либо на корневой части.

5.1.38 Гравитационные железобетонные якоря и подвесные массивы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 13015, СТО НОСТРОЙ 2.6.54, СНиП 3.09.01 и проектной документации, как правило, на месте строительства либо на производственных площадках строительной организации с последующей их перевозкой. При изготовлении якорей и подвесных массивов бетон и материалы для его приготовления должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633. Транспортировку якорей и массивов производят в соответствии с ГОСТ 13015.

5.1.39 Комплектование якорных цепей плавучего сооружения до нужной длины производится на береговой площадке у корневой части либо на верхнем строении существующего причала в месте, удобном для работы грузоподъемного средства. Схемы комплектации якорных цепей принимаются в соответствии с проектом установки сооружения. В местах расчетного положения подвесных массивов и в точках выхода цепей на палубу понтонов на цепях накладываются марки.

5.1.40 Транспортирование (от мест изготовления и хранения к месту установки плавучего сооружения) якорей, подвесных массивов, крепежа, якорных цепей производится плавучим краном или баржами с последующей раскладкой их в удобном для работы месте на грузовой площадке самого плавкрана (см. рисунок 5.2) либо на понтонах (секциях) плавучего сооружения.

1 ( плавучий кран; 2 ( грузовая площадка плавкрана; 3 ( раскладка подвесных массивов; 4 ( раскладка смычек якорных цепей; 5 ( раскладка железобетонных якорей

Рисунок 5.2 ( Расположение элементов якорной системы на грузовой площадке плавкрана

5.2 Строительно-монтажные работы

5.2.1 Строительно-монтажные работы по установке на акватории и раскреплению плавучего сооружения выполняются в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.51, СП 48.13330, СП 70.13330, СНиП 3.07.02, ВСН 34-91 (часть II) [21], проектом раскрепления (включая ПОС) и ППР, утвержденных в установленном порядке, и положений настоящего раздела.

5.2.2 Если секции плавучего сооружения выполняются из малогабаритных понтонов (см. 5.1.20-5.1.21 и приложение А), площадка для временного хранения малогабаритных понтонов устраивается вблизи уреза воды на участке с уклоном поверхности не более 1%. При необходимости производится планировка поверхности и уплотнение естественного или насыпного грунта. Разгрузку малогабаритных понтонов, доставляемых наземным транспортом, следует производить краном достаточной грузоподъемности, строп и приспособлений (траверс), обеспечивающим запас прочности в соответствии с ГОСТ 25573. Строповку понтонов следует выполнять только способом, оговоренным в ППР и опирать на подкладки из брусьев. Размеры и места установки подкладок назначает предприятие-изготовитель. Складирование, как правило производится в один ярус.

5.2.3 Сборка малогабаритных понтонов в секции плавучего сооружения производится на плаву. Понтоны краном подаются на воду и соединяются между собой, как правило, болтовыми замками. Количество малогабаритных понтонов в секции и способ их соединения определяется Инструкцией по установке от завода-изготовителя.

При использовании крупногабаритных понтонов (см. 5.1.22), доставляемых к месту установки путем буксировки по воде, каждый понтон является секцией плавучего сооружения.

5.2.4 При готовности всех секций, работы по установке и раскреплению плавучего сооружения и рекомендуемая последовательность их выполнения, как правило, включают следующие этапы:

( установку корневой секции плавучего сооружения;

( соединение секций между собой в линию плавучего сооружения;

( установку сооружения в проектное положение по заранее разбитой оси и временное раскрепление его за рейдовые бочки или другим способом;

( монтаж (сборка) якорных связей плавучего сооружения в комплект, включающий для каждой связи: якорную цепь, железобетонный якорь и подвесной массив (если последний предусмотрен в проекте раскрепления сооружения);

( установку собранных комплектов якорных связей сооружения в проектное положение по заранее разбитым осям (якорным линиям) и временное закрепление их стопорами на сооружении (после заводки и закрепление якорных связей временное раскрепление сооружения за рейдовые бочки или другим способом снимается);

( обтяжку плавучим краном якорных связей и окончательную установку плавучего сооружения в проектное положение;

( монтаж конструкций соединительного моста;

( окончательное оборудование плавучего сооружения (отбойные устройства, инженерные сети и др.).

Перечень работ по монтажу и установке системы удержания плавучего сооружения может изменяться и дополняться в соответствии с конструкцией и функциональным назначением сооружения, проектными решениями по раскреплению и условиями производства работ.

5.2.5 Состав рабочей бригады и перечень машин и механизмов, используемых для монтажа и раскрепления плавучего сооружения, полностью определяется массой каждого понтона и сооружения в сборе, массой якорей и подвесных массивов. В частном случае, для самых крупных железобетонных плавучих причалов заводского изготовления, общей массой 3800 т, якорями массой по 75 т и подвесными массивами по 50 т, установку плавучего причала производит бригада монтажников-такелажников (до 10 человек), с использованием следующих машин и механизмов: плавучий кран грузоподъемностью до 100 т, килекторное судно, один-два буксира, водолазный бот с командой водолазов, сварочный аппарат.

5.2.6 Вместо плавучего крана могут использоваться гусеничные либо пневмоколесные краны на плавучих средствах (плашкоутах, понтонах). Выбранные краны должны обеспечивать требуемую грузоподъемность при принятых вылетах стрелы. Целесообразность использования таких кранов подлежит обоснованию технико-экономическими расчетами с учетом местных условий.

5.2.7 Схемы технологических операций по монтажу и установке системы удержания плавучего причала (пирса) приведены в приложении Е.

5.2.8 Корневая секция плавучего сооружения в проектное положение у береговой корневой части закрепляется сначала тросами, а затем с помощью жесткой соединительной штанги. Сварные соединения опорной балки моста с закладными деталями корневой части должны быть выполнены в соответствии с указаниями проекта, ГОСТ 5264 и СТО НОСТРОЙ 2.10.64. Типовая конструкция узла крепления штанги к секции плавучего сооружения приведена на рисунке 5.3.

1 ( соединительная штанга; 2 ( полушарнир штанги; 3 ( соединительный палец;                        4 ( проушины кронштейна понтона; 5 ( гайка с шайбой

Рисунок 5.3 ( Типовая конструкция узла крепления штанги к кронштейну секции плавучего сооружения

5.2.9 Соединение секций плавучего сооружения осуществляется с помощью межпонтонных шарнирных устройств. Типовая конструкция межпонтонного шарнирного устройства для соединения секций приведена на рисунке 5.4.

1 ( стыкуемый понтон; 2 ( кормовой кронштейн понтона; 3 ( соединительный палец;            4 ( носовой кронштейн понтона

Рисунок 5.4 ( Конструкция межпонтонного шарнирного устройства

5.2.10 Временное раскрепление плавучего сооружения в проектном положении осуществляется швартовами за рейдовые бочки либо двумя корабельными якорями. Швартовы или якорные канаты крепятся за кнехты причала.

5.2.11 Места установки железобетонных якорей плавучего сооружения  должны определяться от заранее разбитого на берегу базиса и предварительно фиксироваться (для ориентации установки плавкрана) временными плавучими вешками (буйками). Непосредственно перед погружением якоря на штатное место его положение на гаке крана должно контролироваться с береговых базисных точек. При погружении якоря необходимо с помощью оттяжек с палубы плавкрана обеспечивать заданную ориентацию якоря.

5.2.12 Перед снятием строп с рымов погруженного якоря должен быть произведен его водолазный осмотр с целью подтверждения расположения якоря на дне либо в подготовленном для него котловане, если это предусмотрено проектом, а также обеспечения плотного прилегания якоря ко дну с составлением соответствующего акта.

5.2.13 Перед засыпкой якорей, если это предусмотрено проектом, с помощью вешек (буйков), выставленных в центрах установленных под водой якорей, должна быть осуществлена окончательная проверка правильности установки якорей на акватории, по результатам которой составляется исполнительная схема.

5.2.14 Если проектом раскрепления плавучего сооружения предусмотрена установка спаренных якорей, первоначально в проектное положение следует укладывать дальний якорь с прикрепленной к нему соединительной цепью. При установке переднего якоря должно быть обеспечено натяжение соединительной цепи.

5.2.15 После установки и раскрепления плавучего сооружения на якорях для уменьшения его рыскания должна быть выполнена обтяжка цепей. Величина горизонтальной составляющей первоначального усилия в цепи в процессе обтяжки назначается проектом в зависимости от глубины воды и значений приливно-отливных колебаний в месте установки и обычно составляет 40-100 кН.

5.2.16 Окончательное оборудование плавучего сооружения производится после завершения работ по установке якорных связей и моста и обычно включает следующие работы:

( последовательно демонтируются оборудование и устройства, установленные перед транспортировкой понтонов по-походному;

( устанавливаются осветительные приборы;

( монтируются и подключаются к береговому узлу трубопроводы инженерных сетей;

( прокладываются с берега и подключаются кабели связи, силовые кабели и кабели освещения;

( навешиваются отбойные устройства.

Завершающий этап включает в себя:

( демонтаж рейдового оборудования и другого монтажного оборудования, используемого при установке понтонов;

( очистку плавучего сооружения от грязи, мусора, устранение имеющихся повреждений;

( водолазное обследование установленного плавучего сооружения.

Водолазное обследование заключается в осмотре водолазами всех якорных систем и нанесении на исполнительную схему установленных якорей, подвесных массивов и якорных цепей. Обследование завершается составлением акта водолазного обследования.

5.2.17 Предельные отклонения фактического положения смонтированных элементов плавучего сооружения и его системы удержания не должны превышать значений, приведенных в проектной документации, с учетом требований, приведенных в таблице В.1 приложения В.

5.2.18 Разборка (свертывание) плавучего сооружения при необходимости производится по отдельному проекту и, как правило, включает в себя следующие работы:

( отсоединение от берега и демонтаж сетей освещение и связи, трубопроводов инженерных сетей;

( последовательно, начиная с головной секции демонтаж якорной системы удержания;

( по мере разборки якорного закрепления демонтаж межпонтонных шарнирных соединений и вывод понтонов из линии сооружения;

( демонтаж соединительного моста и штанг;

( демонтаж якорного раскрепления корневой секции;

( раскрепление материальной части плавучего сооружения, оборудования и устройств по-походному, консервация инженерных сетей и раздаточных колонок, подготовка понтонов сооружения к транспортировке.

6 Контроль выполнения работ

6.1 Общие требования и виды контроля

6.1.1 В соответствии с Постановлением Правительства РФ [22], СП 48.13330 и СТО НОСТРОЙ 2.33.51 требуемое качество строительства должно обеспечиваться строительной организацией путем осуществления контроля качества строительных и монтажных работ, включающего:

- входной контроль качества проектной документации, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- операционный контроль в процессе строительства для оценки соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации и требованиям разделов 4 и 5 настоящего стандарта;

- оценку соответствия работ и конструкций проекту и техническим регламентам.

6.1.2 При выполнении строительных и монтажных работ по установке и раскреплению плавучего сооружения контролю подлежат:

- работы по изготовлению железобетонных гравитационных якорей и подвесных массивов;

- монтаж (сборка) якорных связей плавучего сооружения и бриделей рейдовых бочек из отдельных сборочных элементов в комплект, включающий для каждой связи: якорную цепь, железобетонный якорь и подвесной массив (если последний предусмотрен в проекте);

- монтаж (сборка) плавучего сооружения из отдельных сборочных элементов заводского изготовления и установка сооружения в проектное положение с временным раскреплением;

- установка якорных связей плавучего сооружения в проектное положение;

- обтяжка якорных цепей с окончательной установкой плавучего сооружения в проектное положение.

6.1.3 Контроль строительно-монтажных работ по установке и раскреплению плавучего сооружения должен осуществляться в соответствии положениями раздела 6 настоящего стандарта с учетом требований ГОСТ 24297, ГОСТ 23118, ГОСТ 13015, ГОСТ 228, ГОСТ 21779, ГОСТ 23616, ГОСТ 26633, ГОСТ 7473, ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ 10180, ГОСТ 10181, ГОСТ 18105, ГОСТ 17624, ГОСТ 10060.0, ГОСТ 12730.0-12730.4, СТО НОСТРОЙ 2.6.54, СТО НОСТРОЙ 2.10.76.

6.1.4 Для выполнения измерений при контроле строительно-монтажных работ и конструкций следует применять светодальномеры по ГОСТ 19223, нивелиры по ГОСТ 10528, теодолиты по ГОСТ 10529, рулетки по ГОСТ 7502, линейки по ГОСТ 427, штангенциркули по ГОСТ 166, толщиномеры по ГОСТ 11358.

6.1.5 Средства измерений, применяемые при контроле строительно-монтажных работ и конструкций должны быть поверены (калиброваны) в порядке, установленном ПР 50.2.009-94 [23] и соответствовать требованиям нормативных документов и технической документации по метрологическому обеспечению.

6.1.6 Результаты входного контроля фиксируются в журналах входного контроля и (или) испытаний. Форма журнала входного контроля приведена в приложении 1 ГОСТ 24297 и приложении 1 Рекомендаций [24].

6.1.7 Результаты операционного контроля фиксируются в журналах работ, оформляемых по форме приложений Б-Е СП 70.13330.

6.2 Входной контроль

6.2.1 Входной контроль качества проектной документации выполняется в соответствии с 7.1.1 СП 48.13330 и с 4.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.33.51. Проверяется комплектность документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ; наличие согласований и утверждений; наличие требований к точности контролируемых параметров и обеспечению выполнения контроля; техническая оснащенность и технологические возможности строительной организации выполнения работ в соответствии с проектной документацией.

6.2.2 Входной контроль качества проекта производства работ выполняется, если ППР разрабатывался по заказу строительной организации сторонней специализированной организацией. Проверяется взаимосвязь всех положений ППР с проектной документацией и технологическими возможностями строительной организации.

6.2.3 Входной контроль металлических или железобетонных понтонов плавучих сооружений, поставленных предприятием-изготовителем, включает:

- проверку соответствия поставленных изделий проектным (документарная проверка);

- проверку комплектности поставленных изделий;

- проверку наличия документа о качестве (паспорта);

- проверку наличия маркировки на изделии и ее соответствие данным, указанным в сопроводительном документе;

- проверку внешнего вида изделия, качества поверхностей и точности геометрических параметров.

Для металлических понтонов дополнительно проверяется качество сварных швов.

6.2.4 Понтоны плавучих сооружений должны поставляться комплектно. В технических условиях или проектной документации на конструкции понтонов должен указываться состав комплекта, поставляемого заводом-изготовителем. В состав комплекта обязательно должны входить: изделие, документ о качестве (паспорт) изделия, проектная документация, позволяющая выполнить монтаж конструкций, требования к точности геометрических параметров изделий и их соответствие ГОСТ 21779. Наличие сопроводительных документов в составе комплекта проверяется документарной проверкой. Состав комплекта может изменяться в соответствии с договором на поставку.

6.2.5 Документ о качестве (паспорт) по форме и содержанию для железобетонных понтонов должен соответствовать приложению Д  ГОСТ 13015, а для металлических понтонов – приложению В  ГОСТ 23118.

6.2.6 Наличие маркировки проверяется визуальным контролем. Маркировка по расположению, форме и содержанию для железобетонных понтонов должна соответствовать пункту 7 ГОСТ 13015, а для металлических понтонов – пункту 4.14 ГОСТ 23118.

6.2.7 Подтверждение соответствия внешнего вида и качества поставленных изделий (понтонов) заданным в проекте, проверяется визуальным контролем. Внешний вид понтонов, предельные размеры допустимых дефектов, вид, качество и толщина антикоррозионных покрытий поверхностей должны соответствовать требованиям предусмотренным в рабочих чертежах.

В случае возникновения сомнений в соответствии свойств и параметров изделия заданным в проекте, должна выполняться контрольная инструментальная проверка.

6.2.8 Подтверждение соответствия геометрических параметров поставленных изделий заданным в проекте, производится путем измерения регламентированных проектом их геометрических размеров и сравнения полученных результатов измерений требованиям проекта в соответствии с ГОСТ 26433.1.

6.2.9 При осмотре сварных швов проверяется соответствие размеров и конструкций сварных швов проектным, очистка швов от шлака и брызг металла, наличие недопустимых дефектов. При необходимости качество сварных соединений проверяется механическими, ультразвуковыми или радиографическими методами  в соответствии с ГОСТ 7512 и ГОСТ 14782.

6.2.10 Входной контроль элементов якорных цепей включает:

- проверку наличия документов о качестве – сертификатов предприятия-изготовителя на сборочные единицы якорных цепей с указанием результатов приемо-сдаточных испытаний на поставляемые (изготовленные) партии и соответствие приведенных в сертификатах параметров требованиям ГОСТ 228 и проектной документации;

- визуальную проверку комплектности и внешнего вида сборочных единиц якорных цепей, а также наличия знаков маркировки и клейма предприятия-изготовителя и органа надзора (регистра) или заказчика;

- при возникновении сомнений в геометрических параметрах проводится  выборочное контрольное измерение длин смычек, калибра цепей, а также взвешивание сборочных единиц цепей и проверка подвижности соединений.

6.2.11 Входной контроль поставляемых чугунных якорей и чугунных подвесных грузов включает:

- проверку наличия документа о качестве (паспорта) и соответствия параметров паспорта ГОСТ Р 53464 и проектной документации;

- визуальный контроль внешнего вида чугунных якорей, отсутствие трещин, сколов, раковин и других дефектов;

- при возникновении сомнений в геометрических параметрах и весовых характеристиках проводится контрольная инструментальная проверка и взвешивание якорей.

6.2.12 Входной контроль стержневой арматуры, поставляемой для изготовления железобетонных якорей и подвесных массивов, включает:

- проверку наличия сопроводительного документа о качестве (сертификата) и соответствие приведенных в нем параметров требованиям  ГОСТ 5781 или ГОСТ 10884 и  рабочей документации;

- визуальный контроль отсутствия на стержневой арматуре отслаивающейся ржавчины, окалины, следов масла, битума и других загрязнений (арматура, имеющая на поверхности продукты коррозии или загрязнений, допускается к использованию после очистки ее поверхности металлическими щетками).

6.2.13 Входной контроль бетонной смеси осуществляется по ГОСТ 7473 и 8.3 – 8.5 СТО НОСТРОЙ 2.6.54. При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

- проверить наличие документа о качестве на бетонную смесь и соответствие приведенных в нем данных ГОСТ 7473,  8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.6.54 и проектной документации;

- соответствие показателей качества бетонной смеси (по удобоукладываемости, средней плотности, расслаиваемости, пористости, температуре, сохраняемости свойств во времени, объему вовлеченного воздуха, коэффициенту уплотнения) заданным в проектной документации (предельно допустимые отклонения показателей от заданных и методы осуществления контроля приведены в 8.3-8.5 СТО НОСТРОЙ 2.6.54);

- при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям ГОСТ 7473, СТО НОСТРОЙ 2.6.54 и рабочей документации.

Результаты испытаний контрольных образцов бетона изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 суток после проведения испытаний.

6.3 Операционный контроль

6.3.1 Операционный контроль выполненных строительно-монтажных работ должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330 (раздел 7),  СТО НОСТРОЙ 2.33.51 (подраздел 5.4).

6.3.2 Основными рабочими документами для выполнения операционного контроля качества являются технологические карты и схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе ППР (СП 48.13330) на установку и раскрепление плавучего сооружения в соответствии со СНиП 3.07.02, ВСП 33-01-00 [14], ВСП 33-02-05 [15], Правилами технической эксплуатации и содержания рейдового оборудования ВМФ [20], Наставлениями для инженерных частей ВМФ [25-28].

6.3.3 При операционном контроле, в соответствии с СП 48.13330 и СТО НОСТРОЙ 2.33.51, проверяется:

- соответствие последовательности и состава выполняемых производственных операций организационно-технологической документации, с учетом положений 5.1 и 5.2;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и схемами операционного контроля ППР;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, с учетом положений, приведенных в приложении В.

6.3.4 Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями СП 48.13330 и РД 11-02-2006 [12] оформляются актами освидетельствования скрытых работ. По 7.2  СП 48.13330 процедура освидетельствования осуществляется представителями строительной организаций и заказчика. При необходимости в могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора и независимые эксперты. Акт освидетельствования скрытых работ должен быть оформлен в соответствии с приложением 3  РД 11-02-2006 [12].

6.3.5 В соответствии с 5.3 РД 11-02-2006 [12] перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Перечень скрытых работ, требующих освидетельствования до начала последующих работ при монтаже и установке системы удержания плавучего сооружения, приведен также в приложении Б настоящего стандарта.

6.3.6 Значения допусков контролируемых параметров при производстве  работ по установке и раскреплению плавучего сооружения должны быть определены в проектной документации.  При отсутствии в проекте допусков контролируемых параметров, значения допусков принимаются в соответствии с данными таблицы В.1 приложения В.

6.3.7 При сборке якорной связи из отдельных сборочных элементов в комплект, необходимо:

- проверить наличие сопроводительных технических документов  (паспорта, сертификата) на сборочные элементы связи (якорная цепь, подвесной массив, якорь);

- визуально контролировать соответствие проекту комплектации и порядок сборки элементов якорной связи (отступления от проектного порядка комплектации не допускаются);

- контролировать длины участков и общую длину укомплектованной якорной связи и их соответствие проектным значениям с учетом предельно допустимых отклонений по таблице В.1 приложения В.

Контроль выполненных работ включает:

- визуальный контроль порядка комплектации и качества сборки;

- инструментальный контроль длин участков и общей длины цепи;

- оформление акта освидетельствования на сборку (комплектацию) якорной связи (скрытая работа).

Инструментальный контроль соответствия длин фактически собранных участков и общей длины цепи заданным в проекте производится их измерением рулеткой по ГОСТ 7502. Измерения проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2. Допускаемые отклонения в длинах участков и общей длины якорной связи  приведены в таблице В.1 приложения В.

6.3.8 При монтаже (сборке) плавучего сооружения из отдельных сборочных элементов (понтонов) заводского изготовления и установке сооружения в проектное положение с временным раскреплением необходимо:

- документарной проверкой:

а) проверить наличие технологической документации (технологических карт, схем операционного контроля качества ППР) на сборку и установку сооружения;

б) проверить наличие сопроводительных технических документов  (паспорта) на сборочные единицы (понтоны);

в) проверить наличие геодезической схемы разбивки основной оси сооружения;

г) проверить наличие акта освидетельствования геодезической разбивки;

- визуальным контролем:

а) проверить качество поверхностей и внешний вид понтонов;

б) проверить обозначение оси хорошо видимыми с воды береговыми створными знаками;

в) контролировать порядок сборки понтонов в секции плавучего сооружения, установку болтовых замков и межпонтонных шарнирных устройств;

г) контролировать установку плавучего сооружения в проектное положение и временное раскрепление его за рейдовые бочки.

Контроль выполненных работ включает:

- визуальный контроль:

а) болтовых замков и межпонтонных шарнирных устройств;

б) временного раскрепления плавучего сооружения швартовами (за кнехты плавучего сооружения и за рейдовые бочки);

- инструментальный контроль:

а) проверку планового положения плавучего сооружения относительно основной проектной разбивочной оси;

б) проверку положения плавучего сооружения на воде (наличие кренов, дифферентов, осадок, значительно отличающихся от проектных).

Инструментальный контроль планового положения производится  теодолитами по ГОСТ 10529, контроль кренов, дифферентов, осадок плавучего сооружения производится линейками по ГОСТ 427, рулетками по ГОСТ 7502, отвесами по ГОСТ 7948 и уровнями по ГОСТ 9416. Измерения проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2.

6.3.9 При установке в проектное положение железобетонных якорей необходимо:

- документарной проверкой:

а) проверить наличие сопроводительных технических документов  (паспорта) на устанавливаемый якорь;

б) проверить наличие геодезической схемы разбивки положения якоря;

в) проверить наличие акта освидетельствования геодезической разбивки;

- визуальным контролем:

а) проверить наличие отмеченного на акватории буйками или вехами проектного положения якоря;

б) проверить качество поверхности и внешнего вида якоря;

в) проверить готовность к установке комплекта якорной связи (якорь, якорная цепь и подвесной массив в сборе);

г) контролировать установку якоря в проектное положение.

Контроль выполненных работ включает:

- инструментальный контроль:

а) проверку водолазным осмотром плотности примыкания подошвы якоря к поверхности дна и соответствие ориентации якоря на дне заданному в проекте;

б) проверку положения якоря относительно проектных разбивочных осей;

- оформление акта освидетельствования на установку якоря (скрытая работа);

- составление исполнительной геодезической схемы.

Инструментальный контроль планового положения якоря производится  теодолитами по ГОСТ 10529 и рулетками по ГОСТ 7502 с использованием водолазов. Измерения проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2. Допускаемые отклонения в положении якоря приведены в таблице В.1 приложения В.

6.3.10 При установке якорных связей плавучего сооружения в  проектное положение необходимо:

- документарной проверкой:

а) проверить наличие технологической документации (технологических карт, схем операционного контроля качества ППР) на монтаж якорных связей;

б) проверить наличие геодезической схемы разбивки линий детальной разбивки (линий якорных связей и линий укладки подвесных массивов);

в) проверить наличие акта освидетельствования геодезической разбивки;

- визуальным контролем:

а) проверить обозначение линий детальной разбивки на акватории путем установки створных вех на берегу и буйков на воде;

б) контролировать порядок монтажа каждой якорной связи, зависящий от технологической схемы монтажа и состава используемых плавучих средств (см. приложение Е настоящего стандарта), и в любом случае включающий установку подвесного массива в проектное положение, заведение якорной цепи в клюз понтона и закрепление цепи стопорным устройством.

Контроль выполненных работ включает:

- визуальный контроль стопорных устройств для каждой связи;

- инструментальный контроль: проверку водолазным осмотром и геодезическим контролем положения якорных связей относительно проектных разбивочных осей;

- оформление акта освидетельствования на установку якорных связей (скрытая работа);

- составление исполнительной геодезической схемы.

Инструментальный контроль положения якорных связей относительно проектных разбивочных осей производится  теодолитами по ГОСТ 10529 и рулетками по ГОСТ 7502 с использованием водолазов. Измерения проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2. Допускаемые отклонения в положении якоря приведены в таблице В.1 приложения В.

6.3.11 При обтяжке якорных связей необходимо:

- документарной проверкой:

а) проверить наличие технологической документации (технологических карт, схем операционного контроля качества ППР) на работы по обтяжке якорных связей;

- визуальным контролем:

а) контролировать очередность и порядок обтяжки каждой якорной связи плавкраном;

б) контролировать закрепление якорных цепей на плавучем сооружении стопорами;

- инструментальным контролем:

а) контролировать отметку горизонта воды и соответствие ее заданному проектному значению на момент выполнения работ по обтяжке;

б) контролировать усилие на гаке плавкрана, продолжительность обтяжки;

в) контролировать водолазным осмотром отсутствие подвижек якорей, прямолинейность каждой якорной связи на дне (отсутствие "змейки"), положение подвесного массива.

Контроль выполненных работ включает:

- визуальный контроль стопорных устройств для каждой связи;

- инструментальный контроль:

а) проверку водолазным осмотром и геодезическим контролем положения якорных связей относительно проектных разбивочных осей и якорей относительно их проектных положений;

б) проверку планового положения плавучего сооружения относительно основной проектной разбивочной оси;

в) проверку положения плавучего сооружения на воде (наличие кренов, дифферентов, осадок, значительно отличающихся от проектных);

- составление исполнительной геодезической схемы;

- водолазное обследование установленного плавучего сооружения;

- составления акта водолазного обследования.

Инструментальный контроль планового положения плавучего сооружения производится теодолитами по ГОСТ 10529; планового положения якорных связей и якорей - теодолитами по ГОСТ 10529 и рулетками по ГОСТ 7502 с использованием водолазов; контроль кренов, дифферентов, осадок плавучего сооружения производится линейками по ГОСТ 427, рулетками по ГОСТ 7502, отвесами по ГОСТ 7948 и уровнями по ГОСТ 9416. Измерения проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2. Допускаемые отклонения в плановом положении плавучего сооружения,  допустимые значения крена и дифферента, изменения осадки сооружения приведены в таблице В.1 приложения В.

6.3.12 После обтяжки якорных связей плавучее сооружение должно находиться в проектном положении. Контроль планово-высотного положения сооружения выполняется по методикам, приведенным в приложении Щ ГОСТ Р 54523, в соответствии с ГОСТ 22268, ГОСТ Р 8.563, СТО НОСТРОЙ 2.1.94 с учетом требований ГОСТ 21779.

Технические средства контроля планово-высотного положения сооружения должны соответствовать требованиям ГОСТ 21830, ГОСТ Р 53340, ГОСТ 10528, ГОСТ 10529, ГОСТ 19223, ГОСТ 7502.

6.3.13 При изготовлении железобетонных якорей и подвесных массивов должен осуществляться контроль бетонных работ. В систему контроля бетонных работ , в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.6.54, должны входить:

а) контроль опалубки по 11.6  СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

б) контроль арматурных работ по 10.4  СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

д) операционный контроль укладки и уплотнения бетонной смеси по 14.4, 14.7, 14.11-14.14, 16.3 и 17,7  СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

е) контроль прочности бетона по 20.2  СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

ж) приемка бетона по показателям качества по 20.3 СТО НОСТРОЙ 2.6.54;

и) инспекционный контроль по 20.4 СТО НОСТРОЙ 2.6.54.

6.4 Оценка соответствия установленного и раскрепленного плавучего сооружения проекту и техническим регламентам

6.4.1 Оценка соответствия установленного и раскрепленного плавучего сооружения проекту и действующим нормативным документам проверяется в соответствии с СП 48.13330 и, СТО НОСТРОЙ 2.33.51. При оценке соответствия проверяются:

- наличие, полнота и правильность оформления исполнительной документации;

- наличие отступлений от проекта и их согласование с проектной организацией;

- сертификаты, паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (при наличии);

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства.

- протоколы испытаний установленного и раскрепленного плавучего сооружения

6.4.2  В соответствии с СП 48.13330 СТО НОСТРОЙ 2.33.51 в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда, выполняют обследование и приемочные испытания установленного и раскрепленного плавучего сооружения.

Рекомендации по методике испытания плавучего сооружения приведена в приложении И.

7 Правила безопасного выполнения работ по раскреплению плавучего сооружения

7.1 При производстве строительно-монтажных работ по раскреплению плавучего сооружения должны выполняться требования по технике безопасности, предусмотренные проектом производства работ, ГОСТ Р 12.0.007, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.3.033, ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.029, СП 49.13330, СНиП 12-04-2002, РД 31.70.05-91 [29], ПОТ РО-152-31.82.03-96 [30], также положения настоящего раздела.

7.2 Работы по установке плавучего сооружения надлежит производить при волнении моря не выше 2 баллов и силе ветра не более 5 баллов.

7.3 На акватории, в месте производства работ по установке плавучего сооружения, должны быть установлены предупреждающие сигналы и знаки. Место работы ограждается вехами на якорях и светящимися буями. Светящиеся буи устанавливаются на расстоянии не менее 25 м от конца возводимого сооружения в сторону моря. Расстояние между несветящимися знаками должно быть не более 25 м.

7.4 Во избежание образования на акватории опасных волн и создания неблагоприятных условий для выполнения работ по сборке и установке плавучего сооружения проходящие суда должны иметь тихий ход. Акватория в месте установки сооружения должна быть обставлена предупредительными  щитами с надписью «Тихий ход».

7.5 Маневры плавсредств, обеспечивающих выполнение работ по установке и якорному раскреплению плавучего сооружения, должны производиться в соответствии с требованиями морской практики, а водолазные и подводно-технические работы - в соответствии с инструкциями и наставлениями.

7.6 На плавучие средства и суда, используемые при производстве работ, должна быть обеспечена своевременная подача штормовых предупреждений и других экстренных сообщений, касающихся обеспечения их безопасной работы.

7.7 На время работы по сборке и раскреплению плавучего сооружения организуется спасательная служба (шлюпка или лодка, спасательные круги, бросательные концы, отпорные крюки, аптечка и т.п.). Все спасательные средства должны содержаться в полной готовности.

7.8 На каждого человека, занятого в установке и раскреплении плавучего сооружения должен быть предусмотрен спасательный жилет. У места производства забортных работ должны находиться дополнительный спасательный круг и бросательный конец.

7.9 Плавкраны должны быть оборудованы леерными ограждениями высотой не менее 0,9 м и временными трапами и сходнями. Сходни должны иметь ширину не менее 550 мм и леерное ограждение.

Для уменьшения скольжения по палубам плавсредств они очищаются от пятен масла, красок, снега, льда и посыпаются песком.

7.10 При производстве работ по раскреплению плавучего сооружения запрещается:

− производить такелажные работы при плохом освещении;

− ощупывать руками отверстия стыкуемых элементов;

− носить багры крючком назад;

− укладывать якоря и оборудование на круглые прокладки (трубы, катки, бревна);

− находиться под поднятым грузом или на пути его движения, вблизи или в створе направления тяги подбираемого или стравливаемого троса;

− пользоваться сращенными, имеющими значительную коррозию и поврежденными тросами, а также цепями, имеющими растянутые звенья или изношенность более 15%;

− производить расстроповку груза до тех пор, пока он надежно не установлен на подкладки;

− употреблять кувалды и молотки для заводки на крюк гака стропов или цепей, которыми остроплен груз;

− находиться внутри бухт и вблизи бухт стравливаемых тросов или раскладок стравливаемых цепей;

− производить забортные работы между двумя стоящими рядом понтонами или причалом и судном;

− укорачивать цепи (тросы) завязыванием узлов;

− производить работы по подъему плавкраном (килектором) якорей, подвесных массивов и элементов соединительного моста при сильной качке плавучего сооружения или крана (килектора);

− в случае вынужденного перерыва работ по подъему груза оставлять груз на весу более 5 минут;

− при двухрогом гаке плавкрана стропить груз за один рог.

7.11 При постановке штанг, соединяющих плавучее сооружение с береговой корневой частью, следует предусматривать страховочную привязку такелажника,  выполняющего эту работу.

8 Экологические требования к производству работ по раскреплению плавучего сооружения

8.1 Экологические требования к производству работ по установке и раскреплению плавучего сооружения устанавливаются в ПОС и в ППР в соответствии Федеральным законом [31], СанПиН 2.1.5.980-00 [32], СТО НОСТРОЙ 2.33.51, СНиП 3.07.02, а также положений настоящего раздела.

8.2 В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение акватории и прилегающей береговой зоны строительными отходами, мусором, сточными водами и токсичными веществами.

8.3 Береговая строительная площадка должна быть оборудована канализационными системами, обеспечивающими подачу производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на постоянные или временные очистные сооружения (установки).

8.4 Техническое обслуживание береговых строительных машин и механизмов допускается только на специальных площадках. Заправку механизмов следует производить используя насосы, исключая пролив.

Отработанные горюче-смазочные материалы машин и механизмов,   строительный и бытовой мусор должны собираться в емкости и контейнеры с последующей сдачей.

8.5 Вблизи строящегося объекта должен быть обеспечен прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с береговой строительной площадки и с плавучих строительных механизмов и транспортных средств, используемых на производстве работ, с последующим их удалением из района строительства.

8.6 Все суда и плавучие технические средства, используемые в строительстве, должны удовлетворять требованиям Международной конвенции  по предотвращению загрязнения моря с судов (MARPOL), СанПиН 2.5.2.703-98 [33] и правилам экологической безопасности судов Российского Речного регистра судоходства. Все используемые суда и плавучие технические средства должны быть оборудованы устройствами по  сбору и выдаче жидких и твердых отходов на специальные плавсредства или на берег.

8.7  В процессе производства работ начальники вахт на судах и плавучих технических средствах, используемых при производстве работ, должны постоянно наблюдать за стоянием окружающей водной среды.

При обнаружении нефтяных пятен или других отклонений от обычного состояния водной поверхности, начальник вахты должен немедленно сообщить об этом дежурному диспетчеру или другому представителю организации, эксплуатирующей данную акваторию, одновременно приняв меры по выявлению источника загрязнения, локализации и ликвидации вредных последствий.

8.8 Входной контроль строительных конструкций и материалов должен проверять наличие паспортов и сертификатов и устанавливать соответствие экологических показателей проектным, нормативным и техническим документам  в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира [34].

8.9 Контроль источников загрязнения атмосферы, водной среды и земель должен производиться в соответствии с указаниями ПОС и ППР, а также действующих государственных стандартов: ГОСТ 17.2.4.02, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.08, ГОСТ 17.2.4.05, ГОСТ 17.4.2.01, ГОСТ 17.4.3.01.

8.10 Ответственность за выполнение природоохранных мероприятий, указанных в настоящем разделе, несет организация, проводящая работы. Контроль осуществляется органами государственного надзора за использованием и охраной вод, выдавшими соответствующие разрешения на проведение работ как в процессе выполнения строительных операций, так и после завершения работ с целью своевременного выявления отступлений, причин их возникновения, а также принятия мер по устранению последствий отступлений или предупреждения их.

Приложение А

(справочное)

Конструктивные схемы плавучих сооружений и технические характеристики изделий, применяемых в системах удержания сооружений на акватории

А.1 Плавучие гидротехнические сооружения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- сооружения для обеспечения воднотранспортных перевозок (плавучие причалы, волноломы);

- сооружения судостроения и судоремонта (плавучие доки);

- сооружения для освоения подводных месторождений (плавучие платформы, установки, хранилища);

- сооружения для размещения объектов промышленного и гражданского назначения (плавучие электростанции, заводы, мастерские, дебаркадеры, гостиницы);

- сооружения для преодоления водных преград (наплавные мосты, плавучие переходы);

- сооружения для обеспечения безопасности судоходства и научных исследований (плавучие маяки, буи, вехи, станции навигационной обстановки);

- сооружения для развития марикультуры (плавучие садки и фермы для выращивания биоорганизмов: водорослей, мидий, устриц, рыб).

А.2 Для раскрепления плавучих воднотранспортных гидротехнических сооружений (плавучие причалы с корпусами понтонного типа, плавучие рейдовые причалы на швартовных бочках, плавучие волноломы), как правило, применяют две основные системы (схемы) удержания:

- якорная система удержания с помощью якорей (анкеров) и гибких якорных канатов;

- комбинированная система удержания, включающая в себя якорную систему и шарнирные штанги, закрепленные за  береговые опоры или устои.

А.3 Якорные системы удержания плавучих гидротехнических сооружений в общем случае включают (см. рисунок А.1):

- гибкие якорные канаты (якорные цепи, стальные тросы, канаты из органического или искусственного волокна);

- якорные опоры (якоря или анкерные устройства);

- грузы (железобетонные массивы, чугунные блоки), подвешиваемые к якорным связям;

- устройства для обеспечения крепления якорных связей к якорным опорам, грузам и плавучему корпусу сооружения (клюзы, кнехты, стопора).

1 ( плавучее сооружение; 2 ( якорный канат (цепь, трос, канат); 3 ( подвесной груз (массив, блок); 4 ( якорная опора (гравитационный якорь)

Рисунок А.1 ( Схема системы удержания плавучего сооружения

А.4 Штанги, соединяющие шарнирно плавучий корпус с берегом и ограничивающие перемещения сооружения в горизонтальных направлениях, обычно выполняются из стальных труб с двухосевыми шарнирами на концах.

А.5 Плавучие причалы для приема и обслуживания судов небольшого водоизмещения (до 500 т), как правило, представляют собой отдельный плавучий корпус понтонного типа, удерживаемый в месте эксплуатации якорными системами без штанг. Для связи с берегом обычно используются переносные пешеходные мостики, жесткие трапы или судовые сходни.

А.6  Плавучие причалы для судов водоизмещением более 500 т, как правило, состоят их нескольких шарнирно соединенных плавучих корпусов (понтонов, секций), удерживаемых в заданном месте акватории якорными системами и штангами. Связь с берегом осуществляется при помощи аппарельных устройств или съездо-корневой части, включающей табельный мост плавучего причала и береговое стационарное сооружение - корневую часть.

А.7 Плавучие причалы классифицируются по различным признакам:

- в зависимости от расположения относительно линии берега:

а) пирсы (  при расположении причала под углом к берегу;

б) набережные со съездами ( при расположении параллельно берегу;

в) отдельно стоящие понтоны, не имеющие связи с берегом;

- по размерам понтонов:

а) причалы из крупногабаритных цельнокорпусных понтонов;

б) причалы, плавучие корпуса (секции) которых составлены из нескольких соединенных между собой малогабаритных понтонов;

- по материалу корпуса понтонов: металлические и железобетонные;

- по закреплению к берегу: закрепленные к берегу одиночной штангой, двумя и более штангами, без штанг.

Типичные конструктивные схемы плавучих причалов приведены на рисунках А.2-А.6.

1( понтон; 2 ( соединительная штанга; 3 ( табельный мост; 4 ( межпонтонные (межсекционные) шарниры; 5( береговой устой корневой части; 6 ( страховочные цепи; 7 ( якорные связи Рисунок А.2 ( Типовая схема плавучего причала в виде пирса из крупногабаритных цельнокорпусных понтонов с одиночной штангой

1( понтон; 2 ( соединительная штанга; 3 ( табельный мост; 4 ( межпонтонные (межсекционные) шарниры; 5( береговой устой корневой части; 6 ( якорные связи Рисунок А.3 ( Типовая схема плавучего причала в виде пирса из крупногабаритных цельнокорпусных понтонов с двумя соединительными штангами

1( понтон; 2 ( соединительная штанга; 3 ( табельный мост; 4 ( межпонтонные шарниры; 5( береговой устой; 6 ( якорные цепи; 7 ( береговые амортизаторы Рисунок А.4 ( Типовая схема плавучего причала из крупногабаритных цельнокорпусных понтонов с двумя съездами и четырьмя штангами, установленного параллельно берегу

1( понтон; 2 ( соединительная штанга; 3 ( табельный мост; 4 ( межсекционные шарниры; 5( береговой устой; 6 ( страховочные цепи; 7 ( якорные связи Рисунок А.5 ( Типовая схема плавучего причала из малогабаритных понтонов с одной штангой

1( понтон; 2 ( аппарель; 3 ( межсекционные шарниры; 4 ( страховочные цепи; 5( береговые анкерные опоры; 6 ( якорные связи Рисунок А.6 ( Типовая схема плавучего причала в виде пирса из малогабаритных понтонов с аппарелью без соединительной штанги

А.8	Для обеспечения стоянки судов на рейде используются наиболее простые типы плавучих рейдовых причалов:

- одноточечные рейдовые причалы на одиночных швартовных бочках со свободно провисающей связью (бриделем);

- многоточечные рейдовые причалы, включающие две или более швартовных бочек, каждая из которых удерживается одним бриделем.

Типовые конструктивные схемы плавучих рейдовых причалов на швартовных бочках приведены на рисунке А.7.

В условиях стесненных акваторий для обеспечения отстоя судов наряду с многоточечными рейдовыми причалами возможно использование одноточечных многоякорных причалов. Схема такого причала приведена на рисунке А.8.

а ( схемы причалов; б ( рейдовая бочка со свободно провисающим бриделем; в ( рейдовая бочка со свободно провисающим бриделем и подвесным массивом

1 ( судно; 2( швартов; 3 ( рейдовая бочка; 4 ( бридель; 5 ( якорь; 6 ( топливный буй;                      7 ( подводный трубопровод; 8 ( якорные цепи судна с судовыми якорями

Рисунок А.7 ( Плавучие многоточечные рейдовые причалы на швартовных бочках

1( судно; 2 ( швартов; 3 ( рейдовая бочка; 4 ( вертикальный участок бриделя; 5( подвесной массив; 6 ( горизонтальный участок бриделя; 7 ( якорь; 8 ( соединительное кольцо Рисунок А.8 ( Конструктивные схемы одноточечного многоякорного плавучего рейдового причала

А.9 Для раскрепления плавучих причалов, как правило, применяются системы удержания с перекрестным (подкильным) расположением якорных связей (см. рисунок А.1), когда якорные связи от клюза пропускаются под днищем плавучих корпусов причала и закрепляются к якорям, которые располагаются на дне акватории на удалении от противоположного от клюзов борта. В комплект якорной связи входят: якорный канат, подвесной груз, железобетонный якорь.

А.10 В качестве якорных канатов в якорных системах удержания плавучих гидротехнических сооружений преимущественно используются якорные цепи. Комплектация якорных цепей выполняется из элементов цепей по ГОСТ 228. Якорная цепь обычно комплектуется из смычек: якорных, промежуточных и коренных. Рекомендуемые комплектации якорных цепей для удержания плавучих причалов приведены в ВСН 33-01-00 [14], а для плавучих рейдовых причалов на швартовных бочках в ВСП 33-02-05 [15], а также в 5.1.31 (см. рисунок 5,1). Основные параметры якорных цепей по ГОСТ 228 приведены в таблицах А.1 и А.2.

Т а б л и ц а А.1 ( Основные параметры якорных цепей с распорками

| Калибр, мм | Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее | Теоретич. масса 1м промежут. смычки, кг |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | пробная | разру-шающая | пробная | разру-шающая | пробная | разру-шающая |  |
| 11 | 36 | 51 | - | - | - | - | 3,2 |
| 12,5 | 46 | 66 | 66 | 92 | - | - | 3,7 |
| 14 | 58 | 82 | 82 | 116 | - | - | 4,3 |
| 16 | 76 | 107 | 107 | 150 | - | - | 5,6 |
| 17,5 | 89 | 127 | 127 | 179 | - | - | 6,6 |
| 19 | 105 | 150 | 150 | 211 | - | - | 8,0 |
| 20,5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 9,3 |
| 22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 10,7 |
| 24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 12,7 |
| 26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 14,7 |
| 28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 16,5 |
| 30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 19,6 |
| 32 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 22,4 |
| 34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 24,6 |
| 36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 28,4 |
| 38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 31,6 |
| 40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 34,5 |
| 42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 38,6 |
| 44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 42,2 |
| 46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 45,5 |
| 48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 49,8 |
| 50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 54,0 |
| 52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 59,1 |
| 54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 62,5 |

Окончание таблицы А.1

| Калибр, мм | Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее | Теоретич. масса 1м промежут. смычки, кг |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | пробная | разру-шающая | пробная | разру-шающая | пробная | разру-шающая |  |
| 56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 67,5 |
| 58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 72,8 |
| 60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 77б1 |
| 62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 82,6 |
| 64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 88,0 |
| 66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 93,0 |
| 68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 97б0 |
| 70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 103,0 |
| 73 | 1390 | 1990 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 113,0 |
| 76 | - | - | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 123 |
| 78 | - | - | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 130 |
| 81 | - | - | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 145 |
| 84 | - | - | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 154 |
| 87 | - | - | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 163 |
| 90 | - | - | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 175 |
| 92 | - | - | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 182 |
| 95 | - | - | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 193 |
| 97 | - | - | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 201 |
| 100 | - | - | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 215 |
| 102 | - | - | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 224 |
| 105 | - | - | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 238 |
| 107 | - | - | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 246 |
| 111 | - | - | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 262 |
| 114 | - | - | 4440 | 6230 | 6320 | 8890 | 271 |
| 117 | - | - | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 280 |
| 120 | - | - | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 294 |
| 122 | - | - | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 302 |
| 124 | - | - | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 308 |
| 127 | - | - | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 330 |
| 130 | - | - | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 | 352 |
| 132 | - | - | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 | 368 |
| 137 | - | - | 6080 | 8510 | 8510 | 12160 | 400 |
| 142 | - | - | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 | 431 |
| 147 | - | - | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 | 458 |
| 152 | - | - | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 | 487 |
| 157 | - | - | 7600 | 10640 | - | - | 520 |
| 162 | - | - | 7990 | 11170 | - | - | 555 |

Т а б л и ц а А.2 ( Основные параметры якорных цепей без распорок

| Калибр, мм | Нагрузка, кН, не менее | Теоретическая масса 1 м цепи, кг |
| --- | --- | --- |
|  | пробная | разрушающая |  |
| 9 | 15 | 30 | 1,78 |
| 10 | 19 | 38 | 2,20 |
| 11 | 23 | 46 | 2,67 |
| 12,5 | 29 | 58 | 3,44 |
| 14 | 37 | 74 | 4,32 |
| 16 | 48 | 96 | 5,64 |
| 17,5 | 58 | 116 | 6,75 |
| 19 | 68 | 136 | 7,95 |

А.11  В качестве подвесных грузов используются железобетонные массивы или чугунные блоки. Подвесной груз, как правило, один, Иногда якорные связи включают несколько подвесных грузов (от 2-х до 4-х железобетонных массивов). Основные размеры и характеристики типовых железобетонных подвесных массивов и чугунных блоков приведены в таблицах А.3 и А.4.

Т а б л и ц а А.3 ( Основные размеры и характеристики типовых железобетонных подвесных массивов для якорных цепей

| Марка массива | Размеры, м | Масса массива, т |
| --- | --- | --- |
|  | L | B | H | h |  |
| МП-5-62 | 2,0 | 1,3 | 0,97 | 0,70 | 5,0 |
| МП-10-43 | 2,0 | 2,0 | 1,22 | 0,70 | 10,0 |
| МП-20-43 | 2,8 | 2,8 | 1,31 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-53 | 2,8 | 2,8 | 1,31 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-57 | 2,8 | 2,8 | 1,30 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-62 | 2,8 | 2,8 | 1,34 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-67 | 2,8 | 2,8 | 1,34 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-72 | 2,8 | 2,8 | 1,34 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-77 | 2,8 | 2,8 | 1,34 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-82 | 2,8 | 2,8 | 1,35 | 0,70 | 20,0 |
| МП-20-100 | 3,4 | 3,4 | 1,67 | 0,9 | 20,0 |
| МП-25-43 | 3,0 | 3,0 | 1,39 | 0,80 | 25,0 |
| МП-25-53 | 3,0 | 3,0 | 1,416 | 0,80 | 25,0 |
|  |  |  | 1,410 |  |  |
| МП-30-43 | 3,2 | 3,2 | 1,44 | 0,85 | 30,0 |
| МП-30-53 | 3,2 | 3,2 | 1,49 | 0,85 | 30,0 |

Окончание таблицы А.3

| Марка массива | Размеры, м | Масса массива, т |
| --- | --- | --- |
|  | L | B | H | h |  |
| МП-30-62 | 3,2 | 3,2 | 1,61 | 0,85 | 30,0 |
|  | 3,3 | 3,3 | 1,505 | 0,95 | 30,0 |
| МП-40-62 | 3,5 | 3,5 | 1,605 | 1,05 | 40,0 |
|  |  |  | 1,61 | 0,95 | 40,0 |
| МП-40-100 | 3,5 | 3,5 | 1,72 | 0,95 | 40,0 |
| Примечание ( В марке массива первые цифры означают массу массива в тоннах, вторые цифры означают калибр цепи в миллиметрах. |

Т а б л и ц а А.4 ( Основные размеры и характеристики сегментных чугунных якорей

| Марка якоря | Масса якоря, т | Основные размеры, мм | Диаметр основного рыма, мм | Калибр цепи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | H | h |  |  |
| СЧ-1 | 1,00 | 1000 | 900 | 260 | 40 | 38 | 19-25 |
| СЧ-1,5 | 1,50 | 1250 | 1130 | 250 | 50 | 45 | 22-28 |
| СЧ-2 | 2,01 | 1400 | 1260 | 260 | 60 | 53 | 28-34 |
| СЧ-2,5 | 2,51 | 1400 | 1240 | 325 | 60 | 53 | 28-34 |
| СЧ-3 | 3,02 | 1600 | 1420 | 290 | 80 | 53 | 36-44 |
| СЧ-4 | 4,00 | 1600 | 1400 | 390 | 80 | 53 | 42-50 |
| СЧ-5 | 5,17 | 1700 | 1300 | 600 | 100 | 50 | 42-50 |
| СЧ-10 | 10,40 | 2200 | 2000 | 700 | 100 | 80 | 42-64 |
| СЧ-15 | 15,11 | 2440 | 2340 | 850 | 120 | 80 | 42-64 |
| СЧ-35 | 25,23 | 3000 | 3000 | 1000 | 200 | 90 | 42-78 |

А.12 Для удержания плавучих причалов преимущественно применяются гравитационные железобетонные якоря. Чаще всего используются типовые якоря необходимой массы следующих видов:  призматические (ЯП), пирамидальные (ПРЯ), плитовидные (ПЛЯ), типа «лягушка» (Л). Основные размеры и характеристики типовых железобетонных якорей приведены в таблицах А.5 - А.7.

Т а б л и ц а А.5 ( Основные размеры и характеристики призматических железобетонных якорей кругового действия

Т а б л и ц а А.6 ( Основные размеры и характеристики пирамидальных (ПРЯ) и плитовидных (ПЛЯ) железобетонных якорей кругового действия

Т а б л и ц а А.7 ( Основные размеры и характеристики железобетонных якорей типа "лягушка"

| Марка якоря | Основные размеры, мм | Масса якоря, т |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |  |
| Л-10 | 976 | 3650 | 3500 | 2270 | 800 | 1300 | 10,0 |
| Л-20 | 2200 | 4900 | 2900 | 2200 | 1100 | 1450 | 20,0 |
| Л-25 | 2400 | 5300 | 3200 | 2500 | 1150 | 1500 | 25,0 |
| Л-35 | 2700 | 5900 | 3500 | 2700 | 1350 | 1750 | 35,0 |
| Л-45 | 2900 | 6200 | 3800 | 2900 | 1500 | 2000 | 45,0 |
| Л-50 | 3000 | 6600 | 3900 | 3000 | 1500 | 1950 | 50,0 |
|  | 2510 | 7500 | 4750 | 2910 | 1400 | 1900 |  |
| Л-60 | 2730 | 8000 | 5000 | 3070 | 1500 | 2000 | 60,0 |
| Л-90 | 3000 | 8500 | 5800 | 3600 | 1800 | 2300 | 90,0 |
| Примечание – Число в марке соответствует массе якоря в тоннах |

А.13 Для плавучих причалов, предназначенных для обслуживания судов небольшого водоизмещения и (или) рассчитанных на относительно небольшие внешние воздействия, могут использоваться якорные системы без подвесных грузов, с якорными канатами из стальных тросов или из канатов из  органического или искусственного волокна.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Примерный перечень скрытых работ при монтаже  и установке плавучего сооружения

Б.1 При монтаже и установке системы удержания плавучего сооружения, перечень работ, требующих освидетельствования до начала последующих работ, включает:

а) арматурные работы при изготовлении железобетонных якорей и подвесных массивов (после установки арматурного каркаса, закладных деталей и рымов в опалубку);

б) устройство железобетонных якорей и подвесных массивов (после укладки бетонной смеси, твердения бетона и распалубки);

в) сборка (комплектация) якорных связей (после комплектации якорных цепей из отдельных сборочных единиц, крепления к цепи подвесного массива и якоря);

г) установка железобетонных якорей в проектное положение и их заданная проектом ориентация в процессе установки якорных связей;

д) установка якорных связей в проектное положение (после установки и крепления связей стопорами к плавучему сооружению);

е)  обтяжка якорных связей системы удержания плавучего сооружения.

Приведенный выше перечень может изменяться и дополняться в соответствии с конструкцией и функциональным назначением плавучего сооружения, проектными решениями по раскреплению и условиями производства работ.

Приложение В

(обязательное)

Значения допусков контролируемых параметров при производстве  строительно-монтажных работ по установке и раскреплению плавучего сооружения

Т а б л и ц а  В.1 ( Предельно допустимые отклонения параметров

| Значения контролируемых параметров и виды отклонений | Величина допустимого отклонения | Объем контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Геодезическая разбивка осей сооружения и осей якорных линий | ( 1( | Основная ось и все оси детальной разбивки | Геодезический контроль |
| Геодезическая разбивка мест установки якорей | ( 1 м при глубине воды до 20 м ( 2 м при глубине воды более 20 м | Для каждого якоря | Геодезический контроль |
| Приемочный контроль изготовленных железобетонных якорей и подвесных массивов: |  |  |  |
| а) Отклонения от габаритных проектных размеров, мм | +30, -10 | Каждый якорь и массив | Измерительный |
| б) Отклонения в расстояниях между подъемными рымами, мм | ( 20 | " | " |
| в) Отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона, мм | + 15, -5 | Выбороч-ный | Измерительный |
| Входной контроль поставляемых чугунных якорей и подвесных грузов: |  | " | " |
| а) Отклонения от габаритный проектных размеров, мм | ( 20 | Выбороч-ный | Измерительный |
| б) Отклонение от проектной массы, % | ( 1 | " | " |
| Приемочный контроль работ по комплектации якорных связей: |  |  |  |
| а) отклонения в проектном составе комплектующих элементов якорной связи | Отступления от проекта не допускаются | Для каждой якорной связи | Визуальный |

Продолжение таблицы В.1

| Значения контролируемых параметров и виды отклонений | Величина допустимого отклонения | Объем контроля | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| б) отклонения длин участков и общей длины укомплектованной цепи от проектных длин, % | + 2,5 -0,5 | Для каждой якорной связи | Визуальный |
| Приемочный контроль работ по установке якорей: |  |  |  |
| а) смещение якоря в плане от проектного положения при глубине воды d: |  |  |  |
| - до 30 м | Не более 0,2d | Для каждого якоря | Водолазное обследование |
| - более 30 м | Не более 0,1d | " | " |
| б) Отклонения ориентации рымов от направления якорной связи | ( 10( | " | " |
| Приемочный контроль работ по обтяжке якорных цепей: |  |  |  |
| а) отклонение значения горизонтальной составляющей усилия в цепи при обтяжке, от проектного значения, кН: |  |  |  |
| ( 20 кН | ( 2 | Для каждой якорной связи | Измерительный |
| 25-100 кН | ( 5 | " | " |
| ( 100 кН | ( 15 | " | " |
| Приемочный контроль положения установленного и раскрепленного плавучего сооружения на воде: |  |  |  |
| а) отклонение продольной оси сооружения в плане от основной проектной оси | ( 2( | Для плавучего сооружения | Измерительный |
| б) отклонение осадки сооружения на тихой воде от проектной, % | ( 25 | " | " |
| в) крен сооружения на тихой воде | 3( | " | " |
| г) дифферент сооружения на тихой воде | 1( | " | " |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Водолазное обследование дна акватории

Г.1 Подводные обследования дна акватории с использование водолазов должны производиться водолазами-специалистами под руководством инженеров-гидротехников, допущенных к руководству спусками и водолазными работами в установленном порядке. Все работы с использованием водолазов должны производиться с соблюдением требований РД 31.70.05-91 [29] и ПОТ РО-152-31.82.03-96 [30].

Г.2 Перед началом обследования руководитель водолазных спусков должен организовать проведение рекогносцировочного осмотра дна или отдельных его участков, чтобы получить общее представление о характере дна и гидрологических особенностях района для составления программы (оптимальных схем) обследования, определения средств и методов работ.

Г.3 Водолазное обследование дна акватории выполняется по заранее составленной программе, выданной заказчиком работ и согласованной проектной организацией и подрядчиком работ.

Г.4 Программа водолазно-обследовательских работ должна содержать:

( перечень участков акватории или ее частей, подлежащих обследованию;

( основные задачи и требования, предъявляемые к водолазному обследованию и материалам, получаемым в результате обследования;

( очередность и сроки обследования.

Г.5 Промеры глубин и водолазные обследования следует выполнять в наиболее благоприятных условиях - при хорошей освещенности, в тихую погоду, в светлое время суток.

Г.6 Для учета результатов обследования в процессе его выполнения, руководитель водолазного обследования обязан вести рабочий журнал, в котором последовательно отмечать результаты всех обследований и контрольных наблюдений (проверок). Форма журнала, соответствующая программе обследования, устанавливается руководителем работ.

Г.7 При обследовании дна акватории, вне зависимости от типа водолазного снаряжения, применяется метод обхода заданной площади полосами или кругами (см. рисунок Г.1).

а ( обследование полосами

1 ( буек направляющего конца; 2 ( буйки ходового конца; 3 ( водолазное судно; 4 ( якорь;            5 ( груз дистанционного конца; 6 ( дистанционный конец; 7 ( крайние балластины ходового конца; 8 ( направляющие концы; 9 ( средняя балластина ходового конца; 10 ( ходовой конец

б ( обследование кругами

1 ( балласт; 2 ( спусковой конец; 3 ( ходовой конец; 4 ( узлы; 5 ( водолазный шланг

Рисунок Г.1 ( Обследование дна акватории водолазами

Г.8 Полосовой (линейный) способ обхода используется при тщательном обследовании дна акватории с соблюдением следующих правил:

а) обследуемый район (участок) дна акватории с помощью грузов, буев и тросов (по возможности белых хлопчатобумажных) должен быть разделен на квадраты (карты), которые, в свою очередь, разделяются на поперечники с интервалом между ними, равным двойному радиусу видимости в данных условиях;

б) водолаз должен осматривать и зондировать грунт справа и слева от каждого поперечника;

в) определение координат и габаритов подводных препятствий (затонувших предметов, валунов и т.п.) должно производиться с помощью футштока, мерной рейки и других измерительных приспособлений с привязкой координат обнаруженных препятствий к координатам плана - схемы обследования;

г) местоположение обнаруженных препятствий должно отмечаться вехами и (или) буями;

д) характеристики препятствий (описание) и номера вех (буев) должны быть зафиксированы в журнале обследования.

Г.9 Необходимость выполнения зондирования и порядок его осуществления, а также взятия проб грунта устанавливаются руководителем работ, в соответствии с программой обследования.

Г.10 Результаты водолазного обследования должны быть зафиксированы на чертежах и схемах, фотографиях и кадрах киносъемки (если фото и киносъемка производились). Результаты водолазного обследования дна акватории оформляются в виде акта водолазного обследования. Акт подписывается руководителем работ и личным составом водолазной станции, проводившей обследование.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Операции технологического процесса постановки рейдовой бочки на акватории

Д.1 Схема постановки рейдовой бочки грузоподъемным средством, у которого высота подъема гака превышает длину бриделя с якорем приведена на рисунке Д.1.

1 ( якорь; 2 ( рейдовая бочка; 3 ( бридель; 4 ( стопорное кольцо; 5 ( плавучее грузоподъемное средство; 6 ( место размещения рейдовой бочки, бриделя и якоря при транспортировке

Рисунок Д.1 ( Схема постановки рейдовой бочки грузоподъемным средством, у которого высота подъема гака превышает длину бриделя с якорем

В соответствии со схемой рисунка Д.1 укомплектованная рейдовая бочка к месту постановки доставляется на палубе грузоподъемного средства или на другом плавсредстве. Подъем бриделя с бочкой и якорем осуществляется главным гаком с помощью стропа за стопорное кольцо. Рейдовая бочка подводится стрелой к месту установки (см. рисунок Д.1,а) и опускается. После постановки якоря на дно гак грузоподъемного средства отсоединяется (см. рисунок Д.1,б).

Д.2 Схема постановки рейдовой бочки грузоподъемным средством, у которого высота подъема гака меньше длины бриделя с якорем, а глубина опускания гака превышает глубину воды в месте постановки, приведена на рисунке Д.2.

1 ( якорь; 2 ( лебедка; 3 ( грузоподъемное средство; 4 ( швартовный кнехт; 5 ( рейдовая бочка; 6 ( бридель; 7 ( швартов; 8 ( трос с кольцом

Рисунок Д.2 ( Схема постановки рейдовой бочки грузоподъемным средством, у которого высота подъема гака меньше длины бриделя с якорем

В соответствии со схемой рисунка Д.2 рейдовая бочка с заведенным через ее клюз бриделем поднимается грузовой стрелой с палубы и выносится за борт. Бочка опускается на воду (см. рисунок Д.2,а) и отсоединяется от гака. В таком положении бочка временно закрепляется на кнехтах судна. Затем за гак грузоподъемного средства зацепляется монтажное кольцо с тросом. Далее с помощью стропа подвешивается якорь и производится спуск его на дно в заданной точке (см. рисунок Д.2,б). Строп якоря освобождается при небольшой его слабине путем сдергивания за трос монтажного кольца с гака.

Д.3 Постановка рейдовой бочки грузоподъемным средством, у которого запас троса на барабане не позволяет опустить якорь до дна, может производиться последовательно с применением стопора или перестроповочных площадок, отсыпанных из щебня вблизи района постановки (см. "Правила технической эксплуатации и содержания рейдового оборудования" [15]).

Д.3 При съемке рейдовой бочки используются те же плавучие грузоподъемные средства, что и при ее постановке. При необходимости съемка рейдовой бочки осуществляется с привлечением водолазов.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Операции технологического процесса по монтажу и установке системы удержания плавучего причала на акватории

Е.1 Состав работ по раскреплению причала и последовательность их выполнения приведены в 5.2.4.

Е.2 Установка корневого понтона в проектное положение по намеченной оси выполняется с помощью двух буксиров (или буксира и килекторного судна), которыми удерживается понтон в требуемом положении до постановки временных расчалок и (или) якорных креплений. Корневой понтон временно закрепляется к стационарной корневой части причала тросами (обычно два троса крест-накрест от корневого транца понтона на швартовные тумбы корневой части).

Е.3 Береговой лежень (опорная балка соединительного моста) и штанги, соединяющие причал с корневой частью, устанавливаются по технологической схеме, приведенной на рисунке Е.1.

1 ( плавучий причал; 2 ( корневой понтон; 3 ( буксир; 4 ( кронштейны понтона; 5 ( штанги;                       6 ( береговой лежень; 7 ( береговая корневая часть; 8 ( швартовные тумбы береговой корневой части

Рисунок Е.1 ( Схема монтажа амортизирующих соединительных штанг

Е.4 Береговой лежень устанавливается плавкраном в нише стационарной корневой части и приваривается сплошным швом к закладному стальному листу, имеющемуся в нише (в соответствии с проектом корневой части). Сварные соединения стальных конструкций должны быть выполнены в соответствии с указаниями проекта, ГОСТ 5264 и СТО НОСТРОЙ 2.10.64.

Е.5 Соединительные штанги устанавливаются плавкраном и крепятся одним концом к закладным кронштейнам корневой части, а другим - к кронштейнам транца корневого понтона причала. Типовая конструкция узла крепления штанги приведена на рисунке 5.3.

Е.6 Соединение понтонов между собой в линию причала осуществляется с помощью межпонтонных шарнирных устройств. Типовая конструкция межпонтонного шарнирного устройства для соединения понтонов между собой приведена на рисунке 5.4. При соединении между собой двух понтонов (например, среднего и корневого) с помощью буксиров средний понтон подводится к ранее установленному корневому понтону до входа носового кронштейна одного понтона между проушинами кормового кронштейна другого понтона (см. схему на рисунке Е.2).

1 ( плавучий кран; 2 ( стыкуемые понтоны причала; 3 ( буксир; 4 ( пригрузочный массив;               5 ( носовые кронштейны понтона; 6 ( кормовые кронштейны понтона

Рисунок Е.2 ( Схема соединения понтонов в линию причала

Е.7 В силу различных причин осадка и крен у соседних понтонов может быть различна, и соединительные пальцы не входят в нужные отверстия кронштейнов (см. рисунок 5.4). В этом случае плавкран швартуется к стыкуемым понтонам (см. рисунок Е.2) и его борт является как бы направляющей плоскостью. С помощью пригрузочного массива, опускаемого на один из понтонов, добиваются совпадения осадки соседних понтонов. По другому способу торцевая оконечность понтона с большей осадкой стропится и приподнимается плавкраном до совмещения отверстий кронштейнов. При отсутствии плавучего крана выравнивание осадок понтонов (дифферентовка) может производиться путем заполнения водой соответствующих отсеков понтонов. Стягивание понтонов для  совпадения отверстий кронштейнов выполняется шпилем плавкрана, буксирами или наиболее точно талрепами, закрепляемыми на стыкуемых понтонах. После совпадения отверстий устанавливаются и стопорятся соединительные пальцы.

Е.8 После соединения всех понтонов (обычно трех-четырех) в линию причала они фиксируются по проектной оси и головной понтон тросами раскрепляется за рейдовые бочки  или другим способом (например, двумя корабельными якорями). В последнем случае, якоря с якорными канатами заводятся килектором под углом 45 ( к продольной оси причала. Якорные канаты крепятся за кнехты причала.

Е.9 Подготовка (сборка) якорных связей для монтажа якорной системы причала производится на грузовой площадке плавучего крана или на палубе понтонов. При сборке якорная цепь (см. рисунок 5.2) соединяется с железобетонным якорем концевой скобой. Подвесной массив (при наличии такового в соответствии с проектом раскрепления) размещается на якорной цепи на проектном расстоянии от якоря и закрепляется с помощью стопоров.

Е.10 В случае размещения подготовленных к монтажу якорных связей на палубе понтонов рекомендуется следующим этапом завести концы якорных цепей в якорные клюзы понтонов.

Работы по заведению якорных цепей в клюзы выполняют такелажники и водолазы с использованием плавучего крана. Технологическая схема работ по заведению якорных цепей в клюзы приведена на рисунке Е.3.

Е.11 Для заведения цепей в клюзы к концу якорной цепи с помощью монтажной скобы крепится стальной трос (проводник), к другому концу троса крепится капроновый канат (проводник) длиной до 20 м. На кнехт понтона закрепляется еще один капроновый проводник с монтажной скобой на конце и опускается в клюз понтона. Водолаз протягивает первый капроновый проводник под днищем понтона (см. рисунок Е.3,а,в) и присоединяет его к проводнику, опущенному в клюз. Далее с помощью капронового проводника стальной проводник вытаскивается на палубу и закрепляется на гак плавучего крана (см. рисунок Е.3,б,в). Якорная цепь с помощью стального проводника плавкраном протягивается через клюз и закрепляется на понтоне стопорным устройством.

1 ( понтон; 2 ( капроновый канат (проводник) с концевой скобой; 3 ( стальной трос (проводник); 4 ( якорная цепь; 5 ( якорный клюз; 6 ( гак плавкрана; 7 ( подвесной массив;             8 ( железобетонный якорь; 9 ( заведенная в клюз якорная цепь; 10 ( плавучий кран;                   11 ( водолазный бот; 12 ( водолаз

Рисунок Е.3 ( Схема заводки якорных цепей в клюзы понтона

Е.12 Установка якорных связей причала в проектное положение по осям (якорным линиям) производится с помощью плавучего крана и килекторного судна, работающих совместно, или отдельно плавучим краном или килектором.

Е. 13 В случае, когда полностью скомплектованные якорные связи уложены на палубе понтона, концы цепей заведены в клюзы и закреплены стопорами, работы по установке якорных связей плавкраном и килектором производятся по технологической схеме, приведенной на рисунке Е.4 в изложенной ниже последовательности.

1 ( килекторное судно; 2 ( крамбол; 3 ( железобетонный якорь; 4 ( веха с тросовым бриделем и якорем; 5 ( проектное положение якоря; 6 ( якорная цепь; 7 ( подвесной массив; 8 ( понтон;           9 ( якорные связи противоположного борта понтона; 10 ( плавкран

Рисунок Е.4 ( Схема установки якорных связей плавкраном и килектором

Е.14 По схеме рисунка Е.4 плавучий кран подводится к причалу и швартуется к нему. Килекторное судно подходит носом к причалу, поднимает на крамболе железобетонный якорь и отходит от причала задним ходом на 20-25 м. Плавучий кран снимает с палубы понтона подвесной массив и опускает его в проектное положение ориентируясь по заранее установленным створным знакам. Килектор с подвешенным на крамболе якорем, двигаясь задним ходом, натягивает якорную цепь (см. рисунок Е.4) и опускает якорь на грунт дна в проектное положение, отмеченное вехой или другим способом. После проверки водолазом правильности укладки якоря гак крамбола освобождается от стропа с помощью глаголь-гака.

Е.15 В случае использования для установки якорных связей только плавучего крана (без килектора) работы производятся по технологической схеме, приведенной на рисунке Е.5.

1 ( плавкран; 2 ( железобетонный якорь; 3 ( веха с тросовым бриделем и якорем в месте установки якоря причала; 4 ( рейдовая бочка; 5 ( бридель рейдовой бочки;  6 ( якорь рейдовой бочки; 7 ( проектное положение якоря причала; 8 ( проектное положение якорной цепи;            9 ( якорная цепь; 10 ( подвесной массив; 11 ( проектное положение подвесного массива;           12 ( понтон; 13 ( якорные связи противоположного борта понтона

Рисунок E.5 ( Схема установки якорных связей плавкраном

Е.16 По схеме рисунка Е.5 плавкран с помощью буксира подводится к борту понтона и берет себе на грузовую площадку железобетонный якорь. Главным гаком поднимается подвесной массив с якорной цепью (см. рисунок Е.5) и устанавливается в проектное положение. Далее плавкран отводится от понтона (с помощью буксира или подтягиваясь на швартовных канатах, подаваемых на рейдовую бочку) и в проектное положение устанавливается железобетонный якорь.

Е.17 По схеме рисунка Е.5 установка якорных связей может также производиться одним килектором (без плавучего крана). Работы по установке якорных связей одним плавучим краном, либо одним килектором требуют больших затрат времени, по сравнению с технологической схемой их совместной работы (см. рисунок Е.4).

Е.18 В случае, когда полностью скомплектованные и готовые к установке якорные связи уложены на грузовой площадке плавучего крана, работы по установке якорных связей плавкраном и килектором производятся по технологической схеме аналогичной схеме, приведенной на рисунке Е.4 с небольшими отличиями и в изложенной ниже последовательности:

( швартуется к причалу плавкран, устанавливается килектор носом к борту причала, поднимается на крамболе килектора железобетонный якорь и килектор отводится задним ходом на 20-25 м от причала;

( плавучим краном, ошвартованным у причала, поднимается подвесной массив и устанавливается на грунт дна по заранее установленным створным знакам;

( килектор с подвешенным на крамболе якорем, двигаясь задним ходом, натягивает якорную цепь, а затем опускает якорь на грунт дна. После проверки водолазом достаточности натяжения якорной цепи и правильности укладки якоря гак крамбола освобождается от стропа с помощью глаголь-гака;

( на причале в клюз заводится проводник, состоящий из капронового каната и стального троса (аналогично рисунку Е.3,а), конец стального проводника подается на кран и соединяется с концом якорной цепи;

( плавкраном с помощью проводника якорная цепь протягивается через клюз и закрепляется стопором.

Аналогичным образом устанавливаются остальные якорные связи причала.

Е.19 После установки якорных связей выполняется обтяжка всех якорных цепей и проверка правильности установки причала. Работы по обтяжке цепей выполняются по технологической схеме, приведенной на рисунке Е.6.

1 ( плавкран; 2 ( швартовный канат к рейдовой бочке; 3 ( рейдовая бочка; 4 ( якорь рейдовой бочки; 5 ( якорь причала; 6 ( якорная цепь; 7 ( подвесной массив; 8 ( обтягиваемая якорная цепь;  9 ( понтон причала

Рисунок Е.6 ( Схема обтяжки якорных цепей плавкраном

Е.20 Отметка горизонта воды в процессе обтяжки и величина горизонтальной составляющей усилия в цепи назначается проектом в зависимости от глубины воды и значений приливно-отливных колебаний в месте установки плавучего причала. Обычно обтяжка цепей выполняется в следующем диапазоне горизонтов воды:

( в морях с колебаниями уровня воды до 2,0 м ( от минимального до среднего;

( в морях с колебаниями более 2,0 м ( от минимального до горизонта воды, превышающего минимальный 1,0-1,5 м.

Е.21 Обтяжка цепей выполняется плавкраном. Каждая цепь обтягивается в один прием. Во время обтяжки выходящая из клюза на палубу понтона цепь выбирается до тех пор, пока подвесной массив не оторвется от грунта (обычно, усилие на цепь составляет 250-300 кН). Продолжительность обтяжки с таким усилием составляет 5-10 мин. В конце обтяжки подвесной массив опускается на дно и цепь стопорится. Горизонтальная составляющая натяжения в цепи в конце обтяжки определяется проектом раскрепления причала и обычно составляет 40-100 кН.

Цепи обтягиваются последовательно по парам ("левая" - "правая"). После окончания обтяжки лишние звенья цепи отрезаются, над палубой оставляются 3-4 звена цепи.

В конце обтяжки положение причал должен стоять в проектном положении. Причал должен быть установлен так, чтобы свободный ход на обеих амортизирующих штангах был одинаков. В случае, если в процессе обтяжки цепей имели место подвижки якорей, обтяжка цепей повторяется.

Е.22 После обтяжки якорных цепей причала производится установка береговых цепей с берега к корневому понтону (если таковые предусмотрены проектом раскрепления причала) и монтаж моста, соединяющий корневой понтон с береговой корневой частью. Работы производятся с помощью плавучего крана.

Е.23 Окончательное оборудование причала производится после завершения работ по установке якорных связей и моста и обычно включает работы перечисленные в 5.2.16.

Е.24 Разборка (свертывание) причала при необходимости производится по отдельному проекту и, как правило, включает в себя следующие работы:

( отсоединение от берега и демонтаж сетей освещение и связи, трубопроводов инженерных сетей;

( последовательно, начиная с головного понтона с использованием водолазов и килектора, демонтаж якорной системы удержания причала (железобетонные якоря, подвесные массивы, цепи);

( по мере разборки якорного закрепления демонтаж межпонтонных соединений и вывод понтонов (головного и среднего) из линии причала;

( демонтаж соединительного моста и штанг;

( демонтаж якорного раскрепления корневого понтона;

( раскрепление материальной части причала, оборудования и устройств причала по-походному, консервация инженерных сетей и раздаточных колонок, подготовка понтонов причала к транспортировке.

Приложение Ж

(справочное)

Технические характеристики стандартных рейдовых бочек

Ж.1 Схема установленной рейдовой бочки со свободно провисающим бриделем приведена на рисунке Ж.1.

а( без собственного швартова; б( с тросовым швартовом

1 ( якорь; 2 ( бридель; 3 ( рейдовая бочка; 4 ( швартов; 5 ( проводник; 6 ( маркеровочный буй

Рисунок Ж.1 ( Схема рейдовой бочки со свободно провисающим бриделем

Ж.2 Основные данные по стандартным рейдовым бочкам, используемым в практике гидротехнического строительства, приведены в таблицах Ж.1-Ж.2.

Т а б л и ц а Ж.1 ( Основные технические характеристики стандартных рейдовых бочек по РБ.0001 ТУ 1985 г.

Т а б л и ц а Ж.2 ( Основные технические характеристики стандартных рейдовых бочек по РБ.000 ТУ 1974 г.

Приложение И

(рекомендуемое)

Методика испытания установленного и раскрепленного плавучего сооружения

И.1 Испытания вновь построенных плавучих сооружений проводятся с целью проверки соответствия установленной (смонтированной) якорной системы проектным и нормативным требованиям в отношении несущей способности и жесткости удержания и возможности приемки сооружения в эксплуатацию.

Испытания эксплуатируемых плавучих сооружений выполняются с целью выявления фактической несущей способности и жесткости якорных систем удержания для заключения о работоспособности сооружения или в связи с необходимостью усиления конструкции.

Испытания новых (опытных) конструкций плавучих сооружений проводятся перед внедрением их в массовое производство.

И.2 Испытания плавучих сооружений после возведения и во время эксплуатации, как правило, следует проводить в виде натурных пространственных испытаний конструкций на действие статических нагрузок. В ходе испытания нагрузку на плавучее сооружение следует прикладывать в определенном порядке и поэтапно ступенями с нарастающим увеличением испытательных нагрузок.

И.3 При натурных пространственных испытаниях плавучих сооружений в общем случае решаются следующие задачи:

- определение фактической несущей способности и жесткости раскрепления;

- определение действительных перемещений плавучего сооружения;

- изучение эффективности работы новой конструкции;

- установление влияния дефектов и отступлений от проекта на действительную работу сооружения;

- изучение работы существующей конструкции с целью выявления необходимых объемов усиления при реконструкции и ремонте;

- уточнение расчетной схемы удержания сооружения и выявление скрытых резервов несущей способности системы удержания.

Особенности испытаний якорных систем плавучих сооружений после возведения и во время эксплуатации заключаются в следующем:

- элементы раскрепления испытываются в составе пространственных систем без выделения их в более простые линейные или плоские системы;

- испытания проводятся на месте эксплуатации плавучего сооружения;

- при испытаниях конструкции не доводятся до разрушения, а испытания проводятся до определенной контрольной загрузки, на основании воздействия которой можно правильно оценить несущую способность, жесткость и эффективность работы системы раскрепления.

И.4 Натурные испытания плавучих сооружений должны выполняться специализированными организациями с соответствующим техническим оснащением и подготовленными службами при участии представителей проектной организации.

И.5 До начала испытаний выполняются следующие подготовительные работы:

- изучение технической и проектной документации по плавучему сооружению и системе якорного удержания;

- освидетельствование конструкций и устройств плавучего сооружения перед испытаниями;

- составление рабочей программы испытаний;

- подготовка испытываемого сооружения, средств, оборудования и приборов.

И.6 Для освидетельствования в качестве исходной информации следует использовать исполнительную документацию по выполненному якорному раскреплению плавучего сооружения, в которой приводятся характеристики якорных связей, подвесных массивов, якорей, условия обтяжки и выявленные отступления от проекта.  При необходимости выполняются контрольно-инспекторские обследования согласно ГОСТ Р 54523 и СТО НОСТРОЙ 156-2013 (проект), по результатам которых уточняются глубины воды, геометрические размеры и схема якорного раскрепления.

Результаты освидетельствования оформляются актом, в котором фиксируются основные данные технической документации по якорному раскреплению сооружения и выявленные дефекты и отступления от проекта.

И.7 Программа испытаний якорных систем плавучих сооружений разрабатывается как основной методический документ, в котором определяются цели и методика испытаний, план и порядок их проведения, а также используемые средства, оборудование и аппаратура.

И. 8 Программа испытаний якорных систем плавучих сооружений должна включать:

- фактические характеристики якорного раскрепления плавучего сооружения (калибры и длины якорных цепей, характеристики и места расположения якорей и подвесных грузов на якорных связях и на акватории, условия обтяжки цепей, промеры глубин в местах размещения элементов якорного раскрепления и т.п.)

- результаты расчетов якорного раскрепления на испытательные нагрузки с учетом фактических размеров якорного раскрепления, содержащие ожидаемые величины перемещений плавучего сооружения, усилия в якорных связях, соединительных штангах и нагрузки на якоря;

- определение количества ступеней нагружения и разгрузки, а также ожидаемые приращения измеряемых при испытаниях величин;

- установление сечений, узлов и конкретных точек, в которых будут выполняться измерения;

- определение параметров внешних условий, при которых должны проводиться испытания, методы и средства их контроля;

- определение технических средств для проведения испытаний и  требуемой точности измерений, подбор измерительной аппаратуры с необходимыми параметрами точности и диапазона измерений.

Кроме того в программе испытаний должны быть предусмотрены мероприятия по технике безопасности, включающие:

- инструкцию по проведению испытаний с распределением обязанностей и взаимодействием персонала, участвующего в работах;

- планы и схемы проведения испытаний с указанием размещения технических средств, оборудования, опасных зон, пунктов управления;

- наличие и размещение страхующих и аварийно-спасательных средств и устройств;

- условия нагружения и разгрузки, исключающие возможность травмирования персонала.

И. 9 Программа испытаний регламентирует рабочую схему испытания якорных систем плавучих сооружений. В рабочей схеме испытаний приводятся величины контрольных испытательных нагрузок, схемы и порядок их приложения, размещение и тип измерительных приборов, а также содержатся указания по проведению испытаний.

И. 10 Рабочая схема испытания якорных систем основана на испытаниях статическими нагрузками. При этом схема расположения и величины испытательных нагрузок должны соответствовать реальному приложению внешних нагрузок на плавучее сооружение. Возможная схема нагружения плавучего сооружения испытательной нагрузкой приведена на рисунке И.1. Испытательная нагрузка в этом случае создается за счет тяги буксирами.

Испытательные нагрузки прикладываются к сооружению ступенями до предельной контрольной величины, по результатам воздействия которой производится оценка качества (эффективности работы) якорной системы. Величина контрольной нагрузки принимается исходя из цели и задач испытаний.

Рисунок И.1 ( Схема приложения испытательных нагрузок

И. 11 При испытаниях предусматривается следующий порядок нагружения плавучего сооружения:

- нагрузка прикладывается ступенями, составляющими, как правило, 20–30% от величины принятой контрольной нагрузки. Последняя ступень нагружения соответствует предельной контрольной величине;

- после нагружения каждой ступени дается выдержка в 15–20 минут для затухания колебаний (перемещений) сооружения и производятся отсчеты и замеры по приборам;

- переход к следующей ступени нагружения производится по команде руководителя испытаний.

И. 12 Измерение величин нагрузок производится с помощью динамометров, которыми оборудуются буксиры, участвующие в испытаниях. Перемещение плавучего сооружения определяется геодезическими приборами с берега путем замера координат характерных точек сооружения до и после приложения испытательных нагрузок. При необходимости измерения усилий в элементах раскрепления устанавливаются приборы для измерения деформаций и напряжений (тензометры, тензодатчики).

И.13 Перед началом испытаний проводится подготовка плавучего сооружения, средств, оборудования и приборов:

- на сооружении устанавливаются вехи (рейки), по которым предусматриваются замеры перемещений;

- на элементах раскрепления, при необходимости размещаются датчики усилий;

- на берегу оборудуются два или три геодезических поста, которые закрепляются на местности постоянными реперами;

- на акватории для плавсредств, участвующих в испытаниях, устанавливается необходимое рейдовое оборудование;

- производится проверка работоспособности плавсредств, оборудования и приборов;

- проводится обучение и инструктаж персонала, участвующего в испытаниях.

И. 14 В течение одного-двух дней проводятся наблюдения за влиянием внешних воздействий (ветро-волновых, течения, приливно-отливных явлений) на поведение плавучего сооружения и определяется (назначается) время начала испытаний и время выполнения этапов испытаний.

И. 15 В начале испытаний производятся первоначальные отсчеты, и затем выполняется нагружение сооружения в соответствии с программой испытаний. Приложение испытательной нагрузки осуществляется плавно, без ударов и толчков.

В ходе испытаний ведутся журнал и ведомость испытаний, в которые заносятся отсчеты приборов, данные замеров, особенности поведения сооружения и условия проведения работ (данные по внешним воздействиям: скорость и направление ветра и течения, интенсивность волнения, отметки горизонта воды).

И. 16 При каждой ступени нагружения руководитель работ по результатам полученных замеров принимает решение о продолжении, повторении или приостановке испытаний.

Для оперативного принятия решений в ходе испытаний в журналах и ведомостях испытаний для измеряемых величин должны быть приведены ожидаемые значения, полученные заранее расчетным методом. Сопоставление опытных и теоретических значений позволяет оперативно оценить возможность перехода к следующему циклу нагружения.

И.17 По результатам испытаний выпускается технический отчет. Технический отчет должен содержать:

- программу испытаний с обоснованием их необходимости, принятой методикой и перечнем ожидаемых результатов;

- результаты предварительных расчетов на испытательные нагрузки с ожидаемыми величинами усилий, перемещений и других данных в заданных программой точках и сечениях;

- схему испытаний с размещением приборов и аппаратуры;

- описание хода испытаний и регистрацию непредвиденных особенностей;

- результаты испытаний;

- сопоставление теоретических и экспериментальных данных;

- выводы, рекомендации и предложения;

- приложения (ведомости испытаний, чертежи испытанной конструкции, экспериментальные данные и. т. п.).

| Библиография |
| --- |
| [1] | Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| [2] | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; |
| [3] | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 620 "Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта" |
| [4] | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 623 "Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта" |
| [5] | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" |
| [6] | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» |
| [7] | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| [8] | Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. Издание 9-е. – Санкт-Петербург: Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», 2009 г. |
| [9] | РД 31.6.07-2002 | Инструкция по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования морских подходных каналов и акваторий портов |
| [10] | Российский Морской Регистр Судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. – СПб., 2010. |
| [11] | РД 31.20.01-97 | Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство |
| [12] | РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| [13] | ВСН 34-91, часть III | Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть III |
| [14] | ВСП 33-01-00/МО РФ | Инструкция по расчету и проектированию якорных систем плавучих объектов ВМФ |
| [15] | ВСП 33-02-05/МО РФ | Инструкция по расчету и проектированию плавучих рейдовых причалов ВМФ |
| [16] | ГКИНП-11-140-81 | Топографо-геодезические работы на шельфе и внутренних водоемах. Термины и определения |
| [17] | РД 31.74.04-2004 | Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним |
| [18] | Федеральный закон от 7 марта 2001 г. №24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» |
| [19] | Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» |
| [20] | Правила технической эксплуатации и содержания рейдового оборудования ВМФ / Приложение к приказу ГК ВМФ от 28 августа 2000 года № 301 |
| [21] | ВСН 34-91, часть II | Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть II |
| [22] | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" |
| [23] | ПР 50.2.009-94 | Порядок проведения испытаний и утверждения средств измерений |
| [24] | Р 50-601-40-93 | Рекомендации. Входной контроль. Основные положения |
| [25] | Наставление для инженерных частей ВМФ. Тяжелый плавучий железобетонный причал ПЖТ |
| [26] | Наставление для инженерных частей ВМФ. Плавучий железобетонный причал ПЖ-61 (НПЖ-61) |
| [27] | Наставление для инженерных частей ВМФ. Плавучий металлический причал ПМ-61 (НПЖ-61) |
| [28] | Тяжелый плавучий металлический причал. Техническое описание и инструкция по установке и эксплуатации причала (АОА ЦКБ «Монолит») |
| [29] | РД 31.70.05-91 | Типовые инструкции по организации и охране труда на водолазных работах |
| [30] | ПОТ РО-152-31.82.03- -96 | Правила охраны труда в морских портах |
| [31] | Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| [32] | СанПиН 2.1.5.980-00 | Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы |
| [33] | СанПиН 2.5.2.703-98 | Водный транспорт. Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Санитарные правила и нормы |
| [34] | «Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР». ОАО ПКТИ Промстрой -М., 2007. |

ОКС  91.200, 93.160

Ключевые слова: гидротехнические работы, системы удержания, плавучие гидротехнические сооружения, требования к производству работ по монтажу и установке, требования к приемке работ.